# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      娇梦轩家具厂软体家具制造项目

建设单位（盖章）：    城固县沙河营娇梦轩家私厂

编制日期：              二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 娇梦轩家具厂软体家具制造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 向冲 | 联系方式 | 13892677175 |
| 建设地点 | 陕西 省 汉中 市 城固 （县）沙河营镇袁家营村 |
| 地理坐标 | （ 107度 17 分 21.550 秒， 33 度 8 分 10.110秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2110木质家具制造 C2190其他家具制造 | 建设项目 行业类别 | 211 木质家具制造 219 其他家具制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100.00 | 环保投资（万元） | 22.5 |
| 环保投资占比（%） | 22.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：企业受到处罚，并完善手续 | 用地（用海） 面积（m2） | 6200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）规定，建设项目“三线一单”相符性分析如下： 表1-1 本项目“三线一单”相符性分析表 强化“三线一单”约束作用 要求 本项目情况 结论 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 根据汉中市生态红线范围划定初步方案可知，本项目不在生态保护红线范围内 符合 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 项目在运营期采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响 符合 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据 本项目占地较小，不会突破资源利用上线 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 项目不属于《国家重点生态功能区产业准入负面清单》中规定的禁止类和限制类项目 符合 表1-2 项目与相关政策、条例的分析 法律、政策 要求 本项目情况 相符性 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施 本项目使用的原料VOCs含量低，且用量较少，生产过程产生的有机废气负压收集后经UV光氧+活性炭吸附后通过排气筒有组织排放 符合 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。并根据工艺要求定期对各类设备、电器、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行 企业建立环境管理制度并制定污染源监测计划，加强设备维护 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；液态VOCs物料采用密闭管道输送 本项目物料储存在密闭的容器、包装袋中 符合 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80% 本项目配置活性炭吸附设施后有组织排放，处理效率不低于80% 符合 2020年挥发性有机物治理攻坚方案 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施 本项目物料储存在包装袋中，生产和使用环节在密闭空间中进行；有机废气经负压收集后经UV光氧+活性炭吸附后通过排气筒有组织排放 符合 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集 汉中市大气污染防治条例 应当使用低挥发性有机物含量的涂料或溶剂，在密闭环境进行作业，安装、使用废气收集系统和污染治理设备，保证其正常使用，并建立台账，相关台账保存期限不得少于三年 本项目使用低挥发性有机物含量的溶剂，设密闭喷漆室进行作业，有机废气经负压收集后经UV光氧+活性炭吸附后通过排气筒有组织排放；企业建立环境管理制度 符合 综上所述，本项目符合政策、条例中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及项目组成 城固县沙河营娇梦轩家私厂（原为娇梦轩家具厂）租赁沙河营镇袁家营村老村委会用地及钉子厂建设生产厂房、喷漆房、打磨间等建筑约2000平方米，年加工2800套软床及5600个木质家具。根据城固县国土资源局沙河营国土资源所及沙河营镇袁家营村村委会出具的证明（2019.12.13），本项目占地属于可建设用地，本项目已于2019年1月建成投产。 本项目地理位置图见附图1。 项目组成见下表： 表2-1 项目组成表 分项 工程名称 主要建设内容 备注 主体工程 软床生产线 软床生产线1条，位于租赁的钉子厂内（项目东厂区），主要设置缝纫间、组装车间，缝纫间占地面积约100m2，组装车间占地面积约500m2 新建 木质家具生产线 木质家具生产线1条，位于租赁的老村委会用地内（项目西厂区），主要设置半成品生产车间、打磨间及喷漆晾干房，其中半成品生产车间位于西厂区东侧，占地面积约500m2；打磨间位于西厂区南侧，占地面积约100m2；喷漆晾干房1个，位于西厂区南侧，占地面积约100m2 新建 辅助工程 办公室 位于西厂区北侧，占地面积约67m2 利用遗留建筑 储运工程 储漆室 位于西厂区东北侧，占地面积约50m2 利用遗留建筑 成品车间 东西厂区各1处，木质家具成品车间位于西厂区中部，占地面积约1750m2，软床成品车间位于东厂区中部，占地面积约2000m2 利用遗留建筑 原料库 东西厂区各1处，木质家具原料库位于西厂区西侧，占地面积约100m2，软床原料库位于东厂区西部，占地面积约200m2 利用遗留建筑 公用工程 给水 厂区自备水井 / 排水 生活污水经化粪池（10m3）收集，定期清掏后用于农田施肥；生产废水属危险废物，委托有资质单位进行处置 / 暖通 分体式空调提供 / 供电 市政供电 / 环保工程 废水 生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥 / 喷漆室设有循环水池更换废水，属危险废物，委托有资质单位进行处置 / 噪声 生产设备、产噪设备室内合理布置，并进行减振隔声等处理。 / 废气 切割粉尘：由设备自带的双筒布袋除尘器收集后呈无组织排放； 打磨粉尘：打磨间粉尘收集后经布袋除尘器处理后由15m共用的排气筒（DA001）排放。 / 建专门喷漆晾干房，漆雾和有机废气经过水帘+UV光解+活性炭吸附后，用风机抽风，通过15m共用的排气筒DA001）排放。 / 固废 一般固废：场区内设置生活垃圾收集桶，生活垃圾收集后统一清运至环卫部门指定地点；废料集中收集于一般固废堆存场所，综合利用或外售； / 危险废物：加工过程中盛装油漆废容器桶、废棉纱、漆渣、废活性炭、废过滤棉、喷漆室循环水池废水，纳入危险废物进行管理，厂内设危废暂存间，定期交由有资质单位清运处置。 / 2、产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 产品名称 项目设计产量 单位 备注 软床 2800 套/a / 木质家具 5600 个/a 主要为柜子 床头柜等 3、主要原辅材料、动力消耗及来源 本项目原辅材料消耗见下表。 表2-3 项目原辅材料清单 序号 原辅材料名称 单位 年用量 备注 1 成品木板 张/a 4000 此木板尺寸为成品软床各拼接件的规格尺寸，不进行二次加工 2 布料 张/a 1500 / 3 棉花 t/a 1000 / 4 海绵 t/a 1000 / 5 软床配件 m3/a 50 / 6 铁钉 个/a 1200 / 7 粘合剂 t/a 0.05 / 8 半成品木板 t/a 60 约100m3 9 油性漆 PU透明底漆 t/a 1.05 油性漆面漆和底漆比例按照3:7。 PU透明底漆中主漆：固化剂：稀释剂配比按1:0.5:0.5计； PE透明底漆中主漆：兰水：白水：稀释剂按100:1.1:1.2:35计； PU耐黄亮光白面漆中主漆：固化剂：稀释剂按1:0.5:0.5计； 油漆检验报告中给出的成分为配比后的漆料组分，故不单独进行固化剂、稀释剂等成分分析 其中 主漆 t/a 0.525 固化剂 t/a 0.2625 稀释剂 t/a 0.2625 PE透明底漆 t/a 1.05 其中 主漆 t/a 0.765 稀释剂 t/a 0.268 兰水 t/a 0.008 白水 t/a 0.009 PU耐黄亮光白面漆 t/a 0.9 其中 主漆 t/a 0.45 固化剂 t/a 0.225 稀释剂 t/a 0.225 10 水 m3/a 336 / 11 电 KW·h/a 21000 / 主要原辅材料及理化性质： 项目所用PU透明底漆、PE透明底漆、PU耐黄亮光白面漆为外购成品，根据国家涂料产品质量监督检验中心（广东）出具的本项目用漆的产品检测报告（见附件），本项目所用漆符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（ GB18581-2009）的要求。 成分表见下表，此成分表为主漆、稀释剂等配比后的。 表2-4 PU透明底漆成分一览表 序号 项目 标准要求 检测结果 单位 1 挥发性有机化合物含量 ≤670 560 g/L 2 苯含量 ≤0.3 <0.01 % 3 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤30 22.3 % 4 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 ≤0.4 0.27 % 5 卤代烃含量 ≤0.1 <0.01 % 表2-5 PE透明底漆成分一览表 序号 项目 标准要求 检测结果 单位 1 挥发性有机化合物含量 ≤670 376 g/L 2 苯含量 ≤0.3 <0.01 % 3 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤30 13.10 % 4 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 ≤0.4 <0.01 % 5 卤代烃含量 ≤0.1 <0.01 % 表2-6 PU耐黄亮光白面漆成分一览表 序号 项目 标准要求 检测结果 单位 1 挥发性有机化合物含量 ≤670 373 g/L 2 苯含量 ≤0.3 <0.01 % 3 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤30 / % 4 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 ≤0.4 <0.01 % 5 卤代烃含量 ≤0.1 <0.01 % 注：苯含量未检出，本次评价不考虑。 4、主要生产设备 根据业主提供资料，本项目主要生产设备见下表。 表2-7 项目生产设备清单 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 缝纫机 台 5 位于缝纫间 2 钉枪 台 5 位于组装间 3 推台锯 台 3 位于半成品车间 4 手动打磨工具 台 5 位于打磨车间 5 油漆喷涂设备 台 1 位于喷漆晾干室 5、劳动定员 项目劳动定员20人，年生产280天，单班制生产，日工作时间为8h，根据建设单位资料，其中喷漆房平均工作时间4h/d，晾干房平均工作时间24h/d，打磨间平均工作时间4h/d。夜间不生产，企业无食宿。 6、平面布置 本项目场地总用地面积约6200m2。分为东厂区和西厂区，东厂区为软床生产，西厂区为木质家具生产。项目区内部按照生产需要，划分不同区域，平面布置简洁明了，依次排列。具体项目平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 项目营运期主要生产软床和木质家具，加工原料和工艺有所不同。 图2-1 软床生产工艺流程及产污节点图 （1）缝纫：外购海绵、棉花、布料及软床配件经缝纫机手工缝制成软床床垫。 （2）组装：外购的规格尺寸的软床床架各组装件，在厂区内经钉枪组装成型。 （3）打包：将成品软床打包后入库后售出。 此过程会产生噪声及废料等污染物。 图2-2 木质家具工艺流程及产污节点图 （1）切割：本项目外购木板为原料，原材料进厂后，按要求通过推台锯直接开料，得到符合尺寸要求的木料。 此过程产生废木料、切割粉尘和噪声。 （2）打磨：将产品表面打磨光滑，以人工操作为主。该过程主要污染为打磨粉尘和噪声。 （3）喷漆晾干：将打磨后的产品放入喷漆房进行喷漆，使用前先在喷漆房内进行调配。再将部件移入全密闭微负压的底漆喷漆房内，人工用喷枪采用高压无气喷涂方式对部件进行喷漆工艺。先进行两次喷底漆再进行喷面漆。喷漆后的工件移入全密闭微负压的晾漆房中自然晾干。此工序会产生挥发性有机废气、噪声及废油桶，有机废气以非甲烷总烃计，典型成分为甲苯、二甲苯计； （4）组装：将喷漆后的木材用铁钉、胶合剂进行人工组装。因胶合剂使用量较小，本次不考虑其废气产生，此过程会产生噪声。 （5）打包：将成品木质家具打包后入库后售出。 二、水平衡 图2-3 本项目水平衡图 单位：m3/d 物料平衡 表2-8 项目漆料物料平衡表 输入 输出 种类 量（t/a） 种类 量（t/a） 固体份 1.986 进入产品（70%） 1.390 颗粒物（30%） 漆渣（约80%） 0.477 过滤棉吸收（约20%） 0.119 小计 1.986 小计 1.986 挥发份 1.014 非甲烷总烃 光催化氧化+活性炭吸附 0.811 排气筒排放 0.203 其中甲苯+二甲苯+乙苯=0.372 其中甲苯+二甲苯+乙苯 光催化氧化+活性炭吸附 0.298 排气筒排放 0.074 小计 1.014 小计 1.014 图2-4 项目喷漆晾干工序有机废气平衡图 单位t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目情况 本项目租赁沙河营镇袁家营村老村委会用地及钉子厂建设软床生产线及木质家具生产线。根据现场踏勘及调查，本项目建成前老村委会用地遗留部分办公室，钉子厂为空地。目前本项目已建成，施工期未遗留主要环境问题。运营过程中废气、噪声可达标排放，生活污水不外排，一般固废和生活垃圾可规范处置，仍存在的环境问题为：水帘废水由厂区南侧排水渠排放，不符合不得新建污水排放口的规定；盛装油漆的废容器桶、废棉纱、漆渣、废活性炭属危险废物，危险废物未按照《危险废物贮存污染控制标准》相关要求进行处置。 二、整改措施： （1）新建危废暂存间，按照要求做好防渗措施，盛装油漆的废容器桶、废棉纱、漆渣、废活性炭、废过滤棉分类收集后委托有资质单位进行处置； （2）水帘柜循环水池定期更换废水属危险废物，应委托有资质单位进行处置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、空气环境质量现状监测及评价 1、区域环境空气质量现状 本报告引用的数据为陕西省生态环境厅发布的环保快报及汉中市环境监测中心站统计的2020年城固县站点空气质量指数日报，站点设置于城固县政府。数据涵盖时间节点从2020年1月1日至2020年12月31日。数据统计结果见下表： 表3-1 区域环境质量现状评价一览表 污染物 年评价指标 现状浓度/ (μg/m3) 标准值/ (μg/m3) 占标率/ % 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 48 70 68.43 达标 95%保证率日平均质量浓度 96 150 64.00 达标 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 94.00 达标 95%保证率日平均质量浓度 81 75 108.00 不达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.17 达标 98%保证率日平均质量浓度 16 150 10.67 达标 NO2 年平均质量浓度 20 40 50.00 达标 98%保证率日平均质量浓度 43 80 53.75 达标 CO 95%保证率日平均质量浓度 1600 4000 40.00 达标 O3 90%保证率8小时平均质量浓度 114 160 71.25 达标 由上表统计结果可知，基本污染物中PM2.5 95%保证率日平均质量浓度超标，PM10、SO2、NO2、CO、O3现状浓度达标。 2、特征污染物 为掌握区域其他大气污染物相关情况，建设单位委托汉中宏安环保科技有限公司于2020.3.8~2020.3.14对项目所在地大气环境质量进行监测。 具体监测布点信息见表3-2与附图3。 表3-2 其他污染物监测点位基本信息表 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 检测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 项目所在地 713116.10 3668897.64 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、非甲烷总烃 2020.3.8~2020.3.14 / / 刘家山 712454.89 3668253.59 SW 838 表3-3 评价结果统计表 监测点位 监测点坐标/m 污染物 平均 时间 评价标准/(μg/m³) 监测浓度范围/(μg/m³) 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 项目所在地 713116.10 3668897.64 苯 1h 110 1.5×10-3ND 0 0 达标 甲苯 1h 200 1.5×10-3ND 0 0 达标 乙苯 1h / 1.5×10-3ND 0 0 达标 二甲苯 1h 200 1.5×10-3ND 0 0 达标 非甲烷总烃 1h 2000 770~1320 66 0 达标 刘家山 712454.89 3668253.59 苯 1h 110 1.5×10-3ND 0 0 达标 甲苯 1h 200 1.5×10-3ND 0 0 达标 乙苯 1h / 1.5×10-3ND 0 0 / 二甲苯 1h 200 1.5×10-3ND 0 0 达标 非甲烷总烃 1h 2000 760~1300 65 0 达标 从上表分析结果可以看出，监测期间区域苯、甲苯、二甲苯的小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的参考限值；非甲烷总烃的小时值满足《大气污染物综合排放标准》详解中2.0mg/m3要求。 二、地表水环境质量现状 现场踏勘，汉江干流位于项目区南侧1.8km。根据汉中市生态环境局发布的《二〇二〇年12月及1～12月全市环境质量通报》，汉江干流汉台城固交界断面符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中II类区标准。说明区域地表水质量较好。 三、声环境质量现状 为了解项目周围声环境现状，建设单位委托汉中宏安环保科技有限公司于2020.3.13~2020.3.14对本项目进行噪声监测。 结果如表3-4： 表3-4 声环境质量监测结果（单位：dB(A)） 监测点位 2020.3.13 2020.3.14 昼间 夜间 昼间 夜间 01厂界北 57 46 57 45 02厂界东 57 46 56 45 03厂界南 56 45 54 42 04厂界西 54 44 52 41 05袁家营村 57 46 57 45 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 60 50 60 50 达标情况 达标 达标 达标 达标 根据监测结果可知，项目厂界声环境能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准。敏感点声环境能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准。 四、土壤环境质量现状 为掌握区域土壤环境质量现状，建设单位委托汉中宏安环保科技有限公司对区域环境进行了监测，其中1#~5#监测点为柱状样，6#~7#为表层样，监测点位见附图4，监测结果如下。采样期间项目各区域均全部硬化，为使取样规范性，采样单位对厂区地面进行破坏后取得土样。 表3-5 项目厂区内土壤特征因子监测结果统计表 单位：mg/kg（除pH外） 监测 项目 监测结果 （GB36600-2018）第二类用地筛选值 单项判定 1#-1储漆室 深度100cm 1#-2储漆室 深度150cm 1#-3储漆室 深度250cm 苯 1.9ND 1.9ND 1.9ND 4 符合 甲苯 1.3ND 1.3ND 1.3ND 1200 符合 乙苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 28 符合 间二甲苯+对二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 570 符合 邻二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 640 符合 pH 7.15 7.33 7.24 / / 监测 项目 2#-1沉淀池 深度100cm 2#-2沉淀池 深度200cm 2#-3沉淀池 深度300cm （GB36600-2018）第二类用地筛选值 单项判定 苯 1.9ND 1.9ND 1.9ND 4 符合 甲苯 1.3ND 1.3ND 1.3ND 1200 符合 乙苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 28 符合 间二甲苯+对二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 570 符合 邻二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 640 符合 监测 项目 3#-1喷漆房 深度100cm 3#-2喷漆房 深度150cm 3#-3喷漆房 深度200cm （GB36600-2018）第二类用地筛选值 单项判定 苯 1.9ND 1.9ND 1.9ND 4 符合 甲苯 1.3ND 1.3ND 1.3ND 1200 符合 乙苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 28 符合 间二甲苯+对二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 570 符合 邻二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 640 符合 监测 项目 4#-1加工区 深度100cm 4#-2加工区 深度150cm 4#-3加工区 深度200cm （GB36600-2018）第二类用地筛选值 单项判定 苯 1.9ND 1.9ND 1.9ND 4 符合 甲苯 1.3ND 1.3ND 1.3ND 1200 符合 乙苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 28 符合 间二甲苯+对二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 570 符合 邻二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 640 符合 监测 项目 5#-1加工区 深度100cm 5#-2加工区 深度150cm 6#表层样加工区107°17′21.13″E 33°8′10.21″N （GB36600-2018）第二类用地筛选值 单项判定 苯 1.9ND 1.9ND 1.9ND 4 符合 甲苯 1.3ND 1.3ND 1.3ND 1200 符合 乙苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 28 符合 间二甲苯+对二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 570 符合 邻二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 640 符合 表3-6 项目厂区内土壤常规因子监测结果统计表 单位：mg/kg（除pH外） 监测项目 7#喷漆房 107°17′22.35″E 33°8′8.89″N （GB36600-2018）第二类用地筛选值 单项判定 pH 7.52 / / 砷*，mg/kg 2.53 60 符合 镉*，mg/kg 2.58 65 符合 铜*，mg/kg 46 18000 符合 铅*，mg/kg 38.4 800 符合 汞*，mg/kg 0.042 38 符合 镍*，mg/kg 53 900 符合 六价铬*，mg/kg 0.5ND 5.7 符合 四氯化碳 ND 2.8 符合 氯仿 ND 0.9 符合 1,1-二氯乙烷 ND 9 符合 1,2-二氯乙烷 ND 5 符合 1,1-二氯乙烯 ND 66 符合 顺-1,2-二氯乙烯 ND 596 符合 反-1,2-二氯乙烯 ND 54 符合 二氯甲烷 ND 616 符合 1,2-二氯丙烷 ND 5 符合 1,1,1,2-四氯乙烷 ND 10 符合 1,1,2,2-四氯乙烷 ND 6.8 符合 四氯乙烯 ND 53 符合 1,1,1-三氯乙烷 ND 840 符合 1,1,2-三氯乙烷 ND 2.8 符合 三氯乙烯 ND 2.8 符合 1,2,3-三氯丙烷 ND 0.5 符合 氯乙烯 ND 0.43 符合 苯 ND 4 符合 氯苯 ND 270 符合 1,2-二氯苯 ND 560 符合 1,4-二氯苯 ND 20 符合 乙苯 ND 28 符合 苯乙烯 ND 1290 符合 甲苯 ND 1200 符合 间二甲苯+对二甲苯 ND 570 符合 邻二甲苯 ND 640 符合 *氯甲烷 ND 37 符合 硝基苯 ND 76 符合 苯胺 ND 260 符合 2-氯酚 ND 2256 符合 苯并[a]蒽 ND 15 符合 苯并[a]芘 ND 1.5 符合 苯并[b]荧蒽 ND 15 符合 苯并[k]荧蒽 ND 151 符合 䓛 ND 1293 符合 二苯并[a,h]蒽 ND 1.5 符合 茚并[1,2,3-cd]芘 ND 15 符合 萘 ND 70 符合 由监测结果可知，本项目占地范围内土壤指标满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值。 表3-7 项目上、下风向土壤监测结果统计表 单位：mg/kg（除pH外） 监测 项目 监测结果 GB15618-2018筛选值 单项判定 厂址东北侧农田107°7′28.71″E 33°8′16.70″N 厂址南侧农田 107°17′19.77″E 33°8′8.59″N 厂址北侧农田 107°17′21.05″E 33°8′15.16″N 厂址西南侧农田 107°17′13.40″E 33°8′5.88″N pH 7.18 7.22 7.30 7.46 ＞6.5 符合 镉 0.09 0.09 / / 0.3 符合 汞 0.044 0.023 / / 2.4 符合 砷 10.56 8.75 / / 30 符合 铅 13.7 9.9 / / 120 符合 铬 68 50 / / 200 符合 铜 32 20 / / 100 符合 镍 32 17 / / 100 符合 锌 91 62 / / 250 符合 苯 1.9ND 1.9ND 1.9ND 1.9ND / / 甲苯 1.3ND 1.3ND 1.3ND 1.3ND / / 乙苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 1.2ND / / 间二甲苯+对二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 1.2ND / / 邻二甲苯 1.2ND 1.2ND 1.2ND 1.2ND / / 由监测结果可知，本项目占地范围外土壤指标满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，本项目外环境关系如下，环境保护目标分布图见附图5： 1、大气环境 项目500m范围内大气环境保护目标见下表： 表3-8 项目周边环境空气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护 内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 713160.16 3668894.05 袁家营村住户 （约150户525人） 环境空气二类区 N/E/W 5-378 2 713342.97 3668875.35 江湾北村住户 （约135户473人） E 5-500 3 713247.69 3668570.61 王家庄住户 （约90户315人） S 293-500 4 713246.25 3668570.38 沙河营镇袁安小学 （约200人） S 290 2、声环境 项目50m范围内声环境保护目标见下表： 表3-9 项目声环境保护目标一览表 环境类别 环境保护目标 方位 与本项目区域边界最近距离（m） 保护级别及内容 声环境 袁家营村住户 （约10户35人） N/E/W 5-50 符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 声环境 江湾北村住户 （约3户10人） E 5-50 3、地下水环境 项目500m范围内地下水环境调查如下：项目东南角约80m处有1座抗旱机井，南侧400m处有1座储存水塔供100户居民用水，均属于分散式水源井。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：营运期有机废气执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中木质家具相关限值，其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求。 表3-10 大气污染物排放标准一览表 排放标准 污染因子 最高允许排放浓度 企业边界监控点浓度限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 颗粒物 120mg/m3 1.0mg/m3 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017) 苯 1mg/m3 0.1mg/m3 甲苯 20mg/m3 0.3mg/m3 二甲苯 0.3mg/m3 非甲烷总烃 40mg/m3 3.0mg/m3 废水：禁止新建排放口，废水不得外排。 3、噪声：运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类环境功能规定的排放限值。 表3-11 噪声排放限值表 标准 项目 标准值 单位 数值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 噪声 dB（A） 昼间 60 夜间 50 4、固废：一般工业固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的规定；危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建成，根据现场踏勘，施工期未遗留环境问题，故本次评价不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目产生的废气主要为切割粉尘、打磨粉尘、喷漆晾干废气。 1、源强核算 （1）切割粉尘 本项目切割过程会产生一定量的粉尘。切割粉尘的产污系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中-2011锯材加工业产排污系数表-原木加工的工业粉尘产污系数最大值为0.321 kg/m3。 项目木料总用量约为100m3，则切割粉尘产生量约为0.032 t/a。建设单位在木工作业点设置移动式双筒布袋除尘器除尘，除尘器设计风量为3000m3/h，收集效率按90%计，除尘设备的工作时间按8 h/d、280 d/a计，大部分粉尘经收集后暂存于布袋除尘装置内进行处理，处理效率按90%计，则有组织收集粉尘量约26kg/a，项目无组织排放粉尘约为6.1kg/a，排放速率为0.003kg/h。由于粉尘比重较大，会自然沉降在地面上，由专人负责清理。 （2）打磨粉尘 为使板材上漆后表面光滑、美观，需对切割工序后的板材进行打磨。经建设单位提供资料，本项目打磨工序由人工手持砂轮机或砂纸进行打磨，粉尘产生量约为原料的0.1%，即本项目打磨工序粉尘产生量为0.06t/a。 本项目设有专用封闭打磨间，通过脉冲式除尘器（设计处理风量为20000m3/h）除尘后废气经15m高排气筒排放。打磨车间年工作280d，日工作4h，废气收集效率约为95%，除尘效率约为95%，打磨车间有组织排放量约0.003kg/h（0.003t/a），0.13mg/m3，则无组织粉尘排放量0.003t/a。 （3）喷漆、晾干废气 本项目设有1个喷漆房及1个自然晾干房。喷漆房兼做调漆用。 ①产生量计算 本项目油漆废气主要为油性漆（底漆+面漆）在调漆、喷漆、晾干过程溶剂挥发产生的有机废气。根据建设单位提供的产品检测报告，本项目有机废气产生情况详见下表，油漆密度取1.3kg/L。 表4-1 有机物挥发源强计算一览表 成分 漆料及用量 挥发性有机物产生量（t/a） 不挥发物（t/a） 挥发性有机化合物 其中甲苯+二甲苯+乙苯 PU底漆，1.05t/a 0.452 0.234 0.598 PE底漆，1.05t/a 0.304 0.138 0.746 PU面漆，0.9t/a 0.258 / 0.642 合计（用漆3t/a） 1.014 0.372 1.986 本环评根据最不利情况进行估算，即油漆中有机溶剂按全部挥发计。通过以上分析，计算得本项目将产生非甲烷总烃为1.014t/a，其中甲苯+二甲苯+乙苯量为0.372t/a。 ②排放量计算 查阅《涂装技术实用手册》（机械工业出版社）和文献资料，一般空气喷涂附着率为50%—70%，随着技术的不断提升，目前标准化喷漆附着率普遍可以达到70%，本次环评取附着率70%进行计算。喷漆涂装对漆房环境要求较高，要求无尘且通风良好，采用封闭式漆房。空气经送风系统除尘后进入漆房，漆房运行时，门处于闭合状态，环保设备启动后房间内形成微负压状态，漆雾基本不会通过门逸出，有组织收集效率可达100%。喷漆后的工件放置在晾干房中晾干，晾干过程，风机与废气处理设施均处于开启状态，产生的非甲烷总烃经收集并通过“水帘+过滤棉+光氧催化+活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放。喷漆日工作4h，晾干日工作时间24h，年工作280d，设计处理风量为30000m3/h，有机废气去除率可稳定在80％以上。喷漆、晾干产生有机废气各占总废气量的50%。 有机废气中的漆雾80%经水帘截留，20%由废气处理设施中的过滤棉吸收。 表4-2 喷漆工艺中各废气污染物产生及排放情况 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 类型 处理效率/% 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放速率（mg/m3） 非甲烷总烃 1.014 0.905 有组织 80 0.203 0.045 1.5 其中：甲苯、二甲苯、乙苯 0.372 0.332 有组织 80 0.074 0.017 0.56 2、废气达标分析 （1）有组织废气达标分析 根据工程分析，本项目非甲烷总烃、甲苯、二甲苯的排放浓度可满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中木质家具相关限值；颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求。 本次评价委托陕西正环检测技术有限公司在企业正常运行状态下对排气筒进出口进行了监测，因打磨车间和喷漆车间共用一个排气筒，监测期间错峰取样。监测点位见附图6，监测结果如下： 表4-3 打磨车间有组织废气监测结果 监测点位 打磨机房打磨车间废气排放口 监测时间 2020年05月25日 烟道截面积（m2） 0.196 烟囱高度（m） 15 监测频次 第1次 第2次 第3次 平均值 标准 限值 颗粒物 浓度（mg/m3） 45.5 37.2 40.1 40.9 ≤120 排放速率（kg/h） 0.065 0.056 0.060 0.060 ≤3.5 监测时间 2020年05月26日 监测频次 第1次 第2次 第3次 平均值 标准 限值 颗粒物 浓度（mg/m3） 35.9 39.4 39.3 38.2 ≤120 排放速率（kg/h） 0.054 0.062 0.060 0.059 ≤3.5 表4-4 喷漆室有组织废气监测结果 监测时间 2020年11月17日 监测点位 喷漆车间废气处理设施进气口 排气筒截面积（m2） 0.196 监测频次 第1次 第2次 第3次 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 143 150 146 排放速率（kg/h） 0.617 0.619 0.598 甲苯 排放浓度（mg/m3） 5.38 5.07 5.27 排放速率（kg/h） 0.0232 0.0209 0.0216 二甲苯 排放浓度（mg/m3） 40.9 34.1 38.2 排放速率（kg/h） 0.176 0.141 0.156 监测点位 喷漆车间废气处理设施排气口 排气筒截面积（m2） 0.196 监测频次 第1次 第2次 第3次 标准 限值 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 14.5 14.2 14.8 ≤40 排放速率（kg/h） 0.0485 0.0627 0.0491 / 去除效率（%） 91.2 ≥80 甲苯 排放浓度（mg/m3） 0.294 0.287 0.286 ≤20 排放速率（kg/h） 0.0010 0.0013 0.0009 / 二甲苯 排放浓度（mg/m3） 4.27 4.20 4.70 ≤20 排放速率（kg/h） 0.0143 0.0185 0.0156 / 监测时间 2020年11月18日 监测点位 喷漆车间废气处理设施进气口 排气筒截面积（m2） 0.196 监测频次 第1次 第2次 第3次 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 142 147 144 排放速率（kg/h） 0.603 0.610 0.644 甲苯 排放浓度（mg/m3） 5.58 5.33 5.61 排放速率（kg/h） 0.0237 0.0221 0.0251 二甲苯 排放浓度（mg/m3） 41.2 36.8 39.9 排放速率（kg/h） 0.175 0.153 0.176 监测点位 喷漆车间废气处理设施排气口 排气筒截面积（m2） 0.196 监测频次 第1次 第2次 第3次 标准限值 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 14.2 14.0 14.3 ≤40 排放速率（kg/h） 0.0457 0.0456 0.0510 / 去除效率（%） 92.3 ≥80 甲苯 排放浓度（mg/m3） 0.283 0.289 0.264 ≤20 排放速率（kg/h） 0.0009 0.0009 0.0009 / 二甲苯 排放浓度（mg/m3） 4.61 4.87 4.12 ≤20 排放速率（kg/h） 0.0149 0.0159 0.0147 / 由监测可知，本项目非甲烷总烃、甲苯、二甲苯的排放浓度可满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中木质家具相关限值；颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求。 （2）厂界废气达标分析 本次评价委托陕西正环检测技术有限公司在企业运行状态下对厂界无组织废气进行了监测，监测结果如下： 表4-5 厂界无组织废气监测结果 监测时间 监测因子 监测结果（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 2020年05月25日 颗粒物 0.229~0.781 ≤1.0 非甲烷总烃 0.91~1.55 ≤3.0 甲苯 0.138~0.194 ≤0.3 二甲苯 0.144~0.250 ≤0.3 2020年05月26日 颗粒物 0.245~0.758 ≤1.0 非甲烷总烃 0.93~1.61 ≤3.0 甲苯 0.174~0.198 ≤0.3 二甲苯 0.168~0.238 ≤0.3 由监测可知，本项目非甲烷总烃、甲苯、二甲苯的排放浓度可满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中木质家具中无组织排放限值；颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。 3、措施可行性分析 根据监测数据可知，本项目排放的颗粒物可实现达标排放，因此，采取的除尘措施可行。本项目有机废气经负压收集后，废气经“水帘+过滤棉+UV光解+活性炭吸附”进行处理后通过15m高排气筒排放，此处理措施为挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策中推荐的吸附措施。经监测可知，本项目排放的有机废气能够实现达标排放，因此有机废气收集处理措施可行。 4、影响分析 本次评价委托陕西正环检测技术有限公司在企业运行状态下对西侧敏感点袁家营村住户处进行了监测，监测结果如下： 表4-6 敏感点处环境质量监测结果 监测时间 监测点位 监测因子 监测结果（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 2020年05月25日 项目西侧紧邻住户 TSP 0.119 ≤0.3 非甲烷总烃 1.00~1.03 ≤2.0 甲苯 0.144~0.163 ≤0.2 二甲苯 0.187~0.193 ≤0.2 2020年05月26日 项目西侧紧邻住户 TSP 0.073 ≤0.3 非甲烷总烃 1.00~1.03 ≤2.0 甲苯 0.167~0.181 ≤0.2 二甲苯 0.173~0.199 ≤0.2 由监测可知，项目运营期间敏感点处甲苯、二甲苯的小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的参考限值；非甲烷总烃的小时值满足《大气污染物综合排放标准》详解中要求；TSP浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中要求。说明项目正常运行过程中，对周围敏感点环境影响较小。 5、排放口信息 表4-7 大气排放口基本情况表 序号 排放口类型 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气温度（℃） 经度 纬度 1 一般排放口 DA001 排气筒 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物 107°17′20.75″ 33°8′9.24″ 15 0.3 25 二、废水 本项目废水主要为水帘循环水池定期更换废水及生活污水。 1、源强核算 （1）水帘循环水池定期更换废水 根据生产要求，水帘柜除漆雾喷淋废水每年更换1次，因此本项目按照循环水池总有效容积5m3全部更换计算，则每年更换废水量为5t。此废水作为危险废物进行管理。 （2）生活污水 生活污水取排污系数0.8，员工生活废水排放量为0.56m³/d（156.8m³/a）。污水中主要污染物为COD、BOD、SS、NH3-N，浓度分别为350mg/L、250mg/L、180mg/L和25mg/L，产生量分别为0.055t/a、0.039t/a、0.028t/a、0.004t/a。 厂内建有化粪池，考虑到项目周边实际，化粪池出水可用于周边农田施肥，做到综合利用。 2、废水达标排放分析 本项目生活污水由化粪池处理后由农田施肥不外排；水帘循环水池定期更换废水作为危险废物，定期委托有资质单位进行处置。 3、废水处置可行性分析 本项目生活污水产生量为0.56m3/d，经化粪池收集后用于农田施肥。本项目设置的化粪池容积5m3左右，足以接纳本项目产生的生活污水。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的规定，本项目位于五类区中的4类城市，化粪池对COD的去除效率为15.5%，对氨氮的去除效率为2%。经过化粪池预处理后生活污水中COD可达295.75mg/L、氨氮可达24.5mg/L。 本项目产生的生活污水全部进入化粪池，发酵腐熟后可直接使用。也可与土掺混制成大粪土作追肥。根据调查，项目区域周边除村庄外，农田面积较大，足以接受本项目产生的生活污水。因此，生活污水由化粪池收集后用于农田施肥措施可行。 水帘循环水池定期更换废水作为危险废物，定期委托有资质单位进行处置。废水不外排，措施可行。 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 表4-8 噪声产排情况表 单位：dB（A) 序号 设备名称 等效声级（dB(A)） 数量（台） 所在车间(工段)名称 治理 措施 降噪 效果 1 推台锯 95 3 切割、打磨、喷漆车间 基础减震+厂房隔声 20dB(A) 2 手动打磨工具 80 5 3 油漆喷涂设备 75 1 4 缝纫机 90 5 缝纫车间 5 钉枪 75 5 组装车间 2、噪声影响及达标分析 本次评价委托陕西正环检测技术有限公司在企业昼间运行状态下对西厂区厂界噪声及西侧敏感点袁家营村住户处进行了监测，监测结果如下： 表4-9 厂界噪声影响预测结果一览表 单位:dB(A) 项目 监测点位 监测时间 标准值 是否达标 2020.5.25 2020.5.26 昼间 昼间 昼间 厂界 北侧厂界 55 56 60 达标 东侧厂界 54 53 达标 南侧厂界 57 55 达标 西侧厂界 58 57 达标 项目 监测点位 2020.3.13 2020.3.14 标准值 是否达标 敏感点 袁家营村 57 57 60 达标 因东厂区一直未运行，因此本次评价采用噪声预测软件对东厂区厂界噪声及厂区西侧最近敏感点进行预测，预测结果均在60dB(A)以下。 根据监测及预测结果可知，本项目营运后，在所有产噪设备同时运转的情况下，厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的声环境功能区2类标准要求。敏感点处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此，本项目建设对周围环境影响较小。 3、噪声防治措施可行性分析 ①加强厂区生产管理工作，严禁夜间转运产品，昼间运输作业应禁止车辆超载，禁止厂区内鸣笛，进出厂区低速行驶，最大限度降低噪声影响； ②加强设备的保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行导致高噪声现象；避免带病作业。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 四、固体废物 1、产排情况 本项目固体废物主要为边角料、收集粉尘、废砂纸、盛装油漆的废容器桶、废棉纱、漆渣、废活性炭、废过滤棉、水帘废水和生活垃圾。 一般固废 ①边角料：项目在切割过程会产生木材边角料，根据经验数据以及建设单位提供资料，边角料产生量约为木材原料的10%，则本项目边角料产生量约为6t/a，外售综合利用。 ②收集粉尘：根据上文计算结果，除尘设备收集的粉尘约为0.57t/a，收集后外售。 ③废砂纸：在打磨过程中产生的废砂纸，产生量约为0.03t/a，收集后出售。 危险废物 ①盛装油漆的废容器桶、废棉纱：在喷漆过程中油漆使用后产生的废油漆桶，产生量约为0.17t/a，收集后委托有资质的单位处置；在使用棉纱的过程中产生的废棉纱，产生量约为0.03t/a，收集后委托有资质的单位处置。 ②漆渣：项目废气处理过程水帘吸收漆雾，会产生一定量的漆渣，根据前文计算，产生量约0.477t/a，收集后委托有资质的单位处置。 ③废活性炭：根据工程分析，活性炭吸附VOCs废气量约为0.811t。根据《活性炭手册》，按照每吨活性炭处理0.2tVOCs废气进行核算，则需要活性炭4.055t/a，则废气处理设施废活性炭产生量为4.866t/a。 ④废过滤棉：本项目喷漆车间漆雾由过滤棉吸附，过滤棉采用合成纤维过滤棉，三月更换一次，则废过滤棉产生量为0.2t/a。 ⑤水帘柜除漆雾喷淋废水：此废水每年更换1次，则每年更换废水量为5t/a。 （3）生活垃圾：本项目劳动定员20人，生活垃圾的产生量按0.38kg/人·d计，年工作280天，则生活垃圾产生量约为2.128t/a，收集后由环卫部门统一清运。 表4-10 固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 /生产线 固废名称 主要有害物质 环境危险特性 固废属性 产生量 处置措施 最终去向 核算方法 产生量（t/a） 工艺 喷漆 废棉纱 有机物 毒性 危险废物HW49 类比法 0.03 危废间暂存 危废处置中心 废油桶 危险废物HW49 类比法 0.17 环保设施 废活性炭 有机物 毒性 危险废物HW49 类比法 4.866 喷漆 漆渣 有机物 毒性 危险废物HW12 物料衡算法 0.477 环保设施 废过滤棉 有机物 毒性 危险废物HW49 类比法 0.2 环保设施 水帘废水 有机物 毒性 危险废物HW49 类比法 5 员工生活 生活垃圾 / / / 产污系数法 2.128 垃圾桶集中收集 垃圾收集点 生产 边角料 / / 一般固废 类比法 6 外售综合利用 外售综合利用 粉尘 / / 一般固废 物料衡算法 0.57 废砂纸 / / 一般固废 类比法 0.03 2、管理要求 厂区设置危险废物专用暂存设施，因此建设单位应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求，危险废物必须禁止与不相容的危险废物在同一容器内混装；危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s等，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。对不同危险废物贮存装置进行明显标识。 按照收集、贮存、处置分环节管理的原则，提出管理要求如下： 表4-11 项目固体废物环境管理一览表 管理环节 管理要求 一般固废 危险废物 收集 专人负责转运至临时贮存场，记录产生量收集量 专人负责收集，盛装在专用塑料容器内或托盘内，记录台账，载明废物种类和数量 贮存 贮存场落实“三防”措施 建设危废间，单独分区贮存，张贴危险废物标识，贮存期一般不超过1年 处置 做好出厂处置记录， 载明处置去向和处置量 建立转移联单制度，做好出厂处置记录台账，并保留3年以上台账 五、土壤 本项目对土壤的影响因素主要为排放的有机废气进入土壤污染土壤环境质量，影响途径为大气沉降及垂直入渗，影响源为有机废气排气筒、储漆室，影响因子为苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。 建设单位应定期维护并检修有机废气处理设施，从根本上降低废气的产生量；并对储漆室做好防渗，厂区地面硬化。另外项目生产采用先进工艺、设备储存方式，从源头上减少可能的污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备等采取相应措施，减少和防治污染物的跑、冒、滴、漏，即将物料泄漏的环境风险事故降到最低，加强设备检修和生产巡视，对污染物泄漏“早发现、早处理”。 本项目所在地土壤环境质量良好，在采取源头控制及过程防控措施后，本项目对环境质量影响较小。 六、监测计划 根据项目污染物的排放特点，环评提出项目运营期间的监测计划，如表所示。 表4-12 项目营运期环境监测计划一览表 监测要素 监测点位 监测项目 监测频次 废气 DA001有组织废气排放口 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物 每年1次 项目厂区上风向1个点、下风向3个点 非甲烷总烃、颗粒物 厂界噪声 四周厂界 噪声 每季度1次 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割车间 | 粉尘 | 双桶布袋除尘器 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 打磨车间 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001） |  |
|  | 喷漆晾干 | 油漆废气 | 水帘+吸附棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（DA001） | 符合《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 化粪池收集后，定期清掏用于附近农户施肥 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A 声级 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程中产生的盛装油漆的废容器桶、废棉纱、漆渣、废活性炭、废过滤棉、水帘废水等危险废物，委托有资质的单位处理；木料边角料、粉尘、废砂纸属于一般工业固废，收集后外卖或综合利用；生活垃圾由当地环卫部门收集处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 建设单位应定期维护并检修有机废气处理设施，从根本上降低废气的产生量；并对储漆室做好防渗，厂区地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化 |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

一、结论 本项目建设无重大制约因素，通过采取设计及环评提出的各项措施，确保环保资金及时到位、环保设施正常运行，废气、噪声可做到达标排放，废水不外排，固废可做到无害化处置。因此，从环保角度看，该建设项目可行。 建议 1、落实各项污染防治措施，保证各治理设备的正常运转，满足评价中提出排放标准要求。 2、建设单位应委托有资质环境监测部门，定期对厂内喷漆废气、厂界噪声进行监测，若出现超标排放，要求立即查找问题并解决后再进行生产。 3、企业应逐步改变油漆种类，由环保水性漆代替现有的油性漆。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.203 t/a |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0029 t/a |  |  |  |
|  | 甲苯+二甲苯 |  |  |  | 0.074 t/a |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 |  |  |  | 6 t/a |  |  |  |
|  | 粉尘 |  |  |  | 0.57 t/a |  |  |  |
|  | 废砂纸 |  |  |  | 0.03 t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废棉纱 |  |  |  | 0.03 t/a |  |  |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.17 t/a |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 4.866 t/a |  |  |  |
|  | 漆渣 |  |  |  | 0.477 t/a |  |  |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.2 t/a |  |  |  |
|  | 水帘废水 |  |  |  | 5 t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①