# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     食品添加剂生产线建设项目

建设单位（盖章）：陕西美裕丰达生态农业有限公司

编制日期：          二O二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 食品添加剂生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-610722-04-01-258655 |
| 建设单位联系人 | 罗健 | 联系方式 | 13279439482 |
| 建设地点 | 城固县三合生物科技产业园绿色食药孵化园 |
| 地理坐标 | （E 107°21′32.894″，N33°8′7.626″） |
| 国民经济 行业类别 | C2684香料、香精制造 C1495食品及饲料添加剂制造 C1523果蔬汁及果菜汁饮料制造 C1529茶饮料及其他饮料制造 | 建设项目 行业类别 | 46日用化学产品制造 采用连续皂化工艺、油脂水解工艺的肥皂或皂粒制造；采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造；采用热反应工艺的香精制造；烫发剂、染发剂制造 24其他食品制造 无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造 26饮料制造 有发酵工艺、原汁生产的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 城固县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 18.2 |
| 环保投资占比（%） | 2.28 | 施工工期 | 3月（2021.8~2021.10） |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《城固县三合循环经济产业园区总体规划（2018-2030）》；审批机关：城固县人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《城固县三合循环经济产业园区总体规划（2018-2030）环境影响报告书》，审查机关：汉中市生态环境局；审批文件名称及文号：《关于城固县三合循环经济产业园区总体规划（2018-2030）环境影响报告书审查意见的函》（汉环函﹝2019﹞267号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《城固县三合循环经济产业园区总体规划（2018-2030）》符合性分析 城固县三合循环经济产业园区是陕西省首批重点建设的县域工业集中区，形成“一区六园”的空间格局，包含三合生物科技产业园、五郎综合材料加工产业园、原公高端装备制造产业园、文川石墨新材料产业园、江湾外贸轻工产业园以及共享经济产业园。2018年为规划基准年，近期规划时间为2018-2020年，远期规划时间为2021-2030年。总规划面积为13.72km2。本项目位于城固县三合循环经济产业园区的三合生物科技产业园。 三合生物科技产业园：《城固县三合循环经济工业园区控制性详细规划》（2014-2030 年）规划范围为北靠汉江，南至西汉高速及秦家坝村，西至堰沟河东以西约500m处，总面积约7.16km2，园区产业以绿色食品加工、现代生物医药、现代物流配送三大产业为主导。 本项目为食品添加剂生产线建设项目，位于该园区绿色食品加工板块，符合园区定位，并于2021年6月25日取得城固县三合循环经济产业园区管委会《关于汉陕西美裕丰达生态农业有限公司申请办理入园手续的审查意见》（城三园函[2021]6号），同意该项目入驻园区（详见附件）。 2、与《城固县三合循环经济产业园区总体规划（2018-2030）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 表1 与规划环评及其审查意见符合性分析 名称 要求 本项目情况 符合性 《城固县三合循环经济产业园总体规划（2018-2030）》环境影响报告书》及审查意见 建立严格的产业环境准入制度，规划区将明确禁止和限制建设的产业门类和空间区域，严格污染物排放总量控制、污染物排放标准和清洁生产等要求，形成产业结构、生态空间和总量控制“三位一体”的环境准入模式。明确禁止准入的产业、行业包括燃煤发电、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、有色金属冶炼、多晶硅冶炼等和以煤炭为主要原料的高耗能、重污染项目。凡列入负面清单的项目，规划主管部门不予批准，不予办理相关手续 本项目为食品添加剂生产线建设项目，不属于园区明确禁止引进的项目 符合 入园企业需符合《产业结构调整目录》、《外商投资产业指导目录》等相关规划和政策要求，并严格按照规划用地类型进行招商引资 本项目为食品添加剂生产线建设项目，符合相关产业政策；本项目不属于禁止入园的项目 符合 入园企业严格执行环境影响评价制度，要加强环境管理，杜绝能源、资源消耗和污染严重企业入内 本项目按要求开展环境影响评价工作 符合 执行规划环评与建设项目环评联动管理机制，不符合规划环评主导产业的建设项目严禁入驻，符合条件的建设项目须进行建设项目环境影响评价，满足相应环保要求，结论可行的条件下方可入驻 本项目符合规划环评主导产业 符合 综上所述，本项目建设符合《城固县三合循环经济产业园总体规划（2018-2030）环境影响报告书》及审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类之列，应属允许类；根据《市场准入负面清单》（2020年版）的内容显示，本项目不属于“禁止准入类”的项目，且不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，该项目符合国家产业政策。且本项目已取得城固县发展和改革局的备案文件，故本项目符合国家产业政策要求。 2、选址可行性分析 本项目租用园区标准化厂房（租赁合同见附件）进行建设生产，地址位于城固县三合循环经济产业园区，用地性质为工业用地，符合工业项目选址条件；项目所在区域供水、供电以及排水、运输等基础设施完善，项目东侧为园区厂房、南侧为园区在建厂房、西侧和北侧为园区道路，距项目最近的敏感点为项目北侧105m处的护坎拐村居民点。 从环保角度考虑，本项目的选址是合理可行的。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目不占用基本农田、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、文化自然遗产、重要湿地、饮用水水源保护区等，也不涉及珍稀动植物活动场所等敏感目标，不会对生态区域环境造成影响，本项目满足相关要求，不涉及生态保护红线。 （2）资源利用上线 本项目生产过程中的生产用水循环使用，新鲜水水耗量较小，能源主要依托当地电网供给，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此本项目满足资源利用上线的要求。 （3）环境质量底线 本项目严格落实环评提出的各项环保措施，各项污染物做到连续稳定达标排放，本项目建成后不会对区域环境质量较大的影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。 （4）环境准入 本项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、文化自然遗产、水产种质资源保护区、重要湿地、重要水源地等。项目不在《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）之内。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 4、项目与汉江湿地自然保护区的位置关系 汉中汉江湿地保护区，2008年8月6日被陕西省人民政府列入《陕西省重要湿地名录》。根据《陕西省人民政府关于陕西汉江湿地省级自然保护区范围及功能区划调整的批复》（陕政函（2020）168号），陕西汉江湿地省级自然保护区西起勉县武侯镇，东到西乡县茶镇，地理坐标介于东经106°36′21.92″～108°07′15.25″、北纬33°0′30.27″～33°17′18.92″之间，总面积14351.37公顷，其中：核心区4826.91公顷，占34%；缓冲区2726.47公顷，占19%；实验区6797.99公顷，占47%。陕西汉江湿地包括汉江河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。本项目位于城固县三合循环经济产业园内，距离汉江河堤最近为730m，不在陕西省重要湿地范围内，不涉及《陕西省湿地保护条例》中的九条禁止行为。 《中华人民共和国自然保护区管理条例》第三十二条规定：在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。本项目位于城固县三合循环经济产业园内，距离汉江河堤最近为730m，不在陕西省重要湿地范围内，本项目正产生产排放的污染物经污染防治设施治理后可稳定达标排放，不会损害自然保护区内的环境质量，本项目符合《中华人民共和国自然保护区管理条例》的要求。 5、与相关政策相符性分析 本项目与相关政策的符合性分析相关内容见下表。 表2 项目与相关政策的符合性分析 法律、政策 要求 本项目情况 相符性 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号） 加大推进化工行业VOCs综合治理，深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。加强源头控制，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。加强废气收集与处理，要求采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。 本项目在生产过程产生少量有机废气，采用“集气罩收集+ UV光解+活性炭吸附+15m 排气筒排放”进行挥发性有机物废气的治理 符合 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目产生的废气不宜回收，收集的废气经UV光解+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，处理后可达标排放。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 本项目不属于重点行业，属于食品添加剂制造项目，生产过程中产生的少量有机废气经UV光解+活性炭吸附装置处理达标后排放。 符合 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 一、大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生。严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值标准。 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。2020 年 7 月 1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率组织企业对现有 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。 本项目属于食品添加剂制造项目，原料为酸类、脂类、醇类等低挥发性物质，VOCs含量低，废气产生环节设备密闭，收集率大于70%。有机废气经UV光解+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，处理后可达标排放。 符合 《汉中市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》 实施高排放企业关停或搬迁。市中心城区和各县区建成区禁止新建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目（市发改委牵头，各县区政府及园区管委会负责）。制定高耗能、高排放行业企业退出工作方案，率先关停搬迁市中心城区和各县区建成区企业，重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料等行业企业产能。 本项目为食品添加剂制造项目，不属于该方案中的禁止类和重点压减类项目。 符合 加强挥发性有机物污染防控。深入推进化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造、汽修及4S店、铁艺喷漆、广告喷涂等重点行业挥发性有机物（VOCs）治理减排。 本项目为食品添加剂制造项目，少量有机废气经UV光解+活性炭吸附装置处理达标后排放。 符合 综上所述，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等政策要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：食品添加剂生产线建设项目； 建设单位：陕西美裕丰达生态农业有限公司； 建设地点：城固县三合生物科技产业园绿色食药孵化园； 总 投 资：800万元； 项目占地：占地面积1600m2； 建设性质：新建； 建设内容：本项目租用园区标准化厂房，建设合成香料精馏线2条；天然香料萃取线2条，食品香精调配生产线3条及复配食品添加剂生产线1条，浓缩果汁（浆）生产线1条，茶、香荚兰豆、咖啡（类）饮料线1条。 2、项目地理位置及四邻关系 本项目位于城固县三合生物科技产业园绿色食药孵化园，租用园区标准化厂房，本项目位于厂房三楼（共三层，约9m高），厂房一楼及二楼目前闲置；项目东侧为园区其他厂房（目前均闲置）、南侧为园区在建厂房、西侧和北侧为园区道路，距项目最近的敏感目标为项目北侧105m处的榆林村居民点。项目周边关系与地理位置详见附图1、附图2。 3、项目组成与主要建设内容 本项目主要建设内容见下表。 表3 项目建设内容一览表 项目组成 建设内容 建设详情 主体工程 生产区 建筑面积约680m2，车间采用十万级洁净车间，包括液体车间、精馏车间、粉体车间、包装车间等 质检室 建筑面积约90m2，包括质检室、样品室、调香室，主要对产品进行抽样检测 辅助工程 原料仓库 建筑面积约68m2，位于车间东侧，用于放置生产原辅材料 成品仓库 建筑面积约230m2，位于车间东侧，用于放置产品 办公区 建筑面积约215 m2，位于车间南侧，设置办公室、洽谈室、展室等 公用工程 供水 园区市政供水 排水 果蔬清洗废水同生活污水经化粪池处理后，最终排至园区污水处理厂处理 供电 园区市政供电 采暖及制冷 采用空调采暖及制冷 环保工程 废水 生活污水 排入园区化粪池处理，后排入园区污水处理厂 果蔬清洗废水 排入园区化粪池处理，后排入园区污水处理厂 循环冷却水 循环使用，定期添加新鲜水，不外排 噪声 室内安装、基础减振、建筑隔声 废气 有机废气（含臭气） 集气罩收集，采用UV光解+活性炭吸附装置处理，后通过15m排气筒排放 粉尘 设备自带小型布袋除尘器处理后车间无组织排放 固废 生活垃圾 生活垃圾设置垃圾桶收集，交当地环卫部门清运 一般工业固废 香料滤渣及残液 收集后外售有机肥加工企业综合利用 茶叶滤渣 咖啡/香荚兰渣 果蔬滤渣 废包装物 收集后外售 不合格果蔬 收集后外售有机肥加工企业综合利用 除尘器收集尘 回用于生产 危险废物 实验废液 设置危险废物暂存间，交由有资质的单位处置 香料滤渣及残液 废化学品包装物 废UV灯管 废活性炭 4、生产主要设备 本项目主要工艺设备见下表。 表4 项目主要工艺设备一览表 序号 名称 型号 单位 数量 备注 合成、天然香料生产线 1 减压蒸馏罐 B01-50 台 2 生产线共用 2 精馏装置 B02-50 台 2 生产线共用 3 结晶缸 B03-50 台 2 生产线共用 4 冷却缸 LQG-50L 台 2 生产线共用 5 离心机 L50-A 台 1 生产线共用 6 干燥箱 DHG-50A 台 1 生产线共用 7 电子秤 BL150L 台 4 生产线共用 8 封口机 PFS-650 台 3 生产线共用 9 碟片离心机 / 台 1 天然香料 食品香精、复配食品添加剂生产线 1 热反应釜 FYF-50L 台 1 膏体 2 拌粉锅 BFG-50L 台 3 固体、复配 3 冷却缸 LQG-50L 台 2 液体、膏体 4 振动筛 HB-500 台 1 固体、复配 5 均质机 WRL-50 台 1 液体、膏体 6 电子秤 BL150L 台 4 生产线共用 7 粉碎机 CF-50 台 1 固体、复配 8 胶体磨 DHG-50A 台 1 固体 9 封口机 PFS-650 台 3 生产线共用 咖啡、茶生产线生产线 1 真空蒸馏蒸发器 B04-50 台 1 生产线共用 2 离心机 L50-A 台 1 生产线共用 3 电子秤 BL150L 台 2 生产线共用 4 封口机 PFS-650 台 2 生产线共用 5 咖啡研磨机 / 1 咖啡 浓缩果汁生产线 1 清洗设备 / 台 1 / 2 破碎机 / 台 1 / 3 榨汁机 CABZ5 台 1 / 4 离心过滤机 / 台 1 / 5 浓缩蒸发器 / 台 1 / 6 杀菌机 CF-SJJ-3 台 1 / 7 灌装机 DXGF-3 台 1 / 质检室 1 气相色谱仪 GC6000 台 1 / 2 分析天平 GL224-ISCN 台 1 / 3 万用电炉 1000W 台 2 / 4 数显恒温水浴锅 HHS 21-6 台 1 / 5 基本型折光仪 IR120 台 1 / 6 旋光仪 IP-digi300/2 台 1 / 7 净化工作台 SW-CJ-1D 台 1 / 8 数字密度计 DMA35 VIIII 台 1 / 公用工程 1 洁净车间空气净化系统 / 套 1 / 2 废气处理设备 / 套 1 / 5、产品方案 本项目产品执行食品添加剂执行《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）标准，食品香精执行《食品安全国家标准 食品用香精》（GB 30616-2014），香料执行《食品安全国家标准 香料标准》（GB29938-2013）。本项目生产浓缩饮料为半成品，执行《食品安全国家标准 食品工业用浓缩液（汁、浆）》（GB 17325-2015），产品及产量详见下表。 表5 项目产品一览表 产品名称 年产量 包装规格 产品质量标准 食品香精（黑糖香精、橘子香精、香芋香精等） 30t/a 1kg、5kg、25kg、200kg，塑料桶、纸板桶、铁桶 《食品安全国家标准 食品用香精》（GB 30616-2014） 复配食品添加剂（复合甜味剂、复配面包用加工助剂、乳化稳定剂等） 10t/a 1kg、5kg、25kg、200kg，塑料桶、纸板桶、铁桶 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB2760-2014） 合成香料（猕猴桃内酯、肉桂酸等） 30t/a 1kg、5kg、25kg、200kg，塑料桶、纸板桶、铁桶 《食品安全国家标准 香料标准》（GB29938-2013） 天然香料（玫瑰精油等） 10t/a 1kg、5kg、25kg、200kg，塑料桶、纸板桶、铁桶 浓缩果蔬汁(浆)（橘子汁） 20t/a 1kg、5kg、25kg、200kg，塑料桶、纸板桶、铁桶 《食品安全国家标准 食品工业用浓缩液（汁、浆）》（GB 17325-2015） 茶浓缩液 20t/a 1kg、5kg、25kg、200kg，塑料桶、纸板桶、铁桶 咖啡(类)饮料 10t/a 1kg、5kg、25kg、200kg，塑料桶、纸板桶、铁桶 备注 ①企业可能会根据市场需求等因素对具体产品适当调整，但产品类别、生产规模、设备及工艺均不发生改变； ②橘子汁根据当地橘子成熟季节当季采购和生产，厂内不设置冷藏储藏设施； ③本项目使用包装材料均外购，厂内不生产。 表6 副产品一览表 产品名称 年产量 包装规格 产品质量标准 花水 500kg/a 1kg、5kg、25kg、200kg，塑料桶、纸板桶、铁桶 《化妆水》（QB/T 2660-2004） 6、原辅材料 本项目合成香料和天然香料均购买香料粗品进行提纯加工，厂内不进行合成生产。原辅材料消耗情况见下表。 表7 项目原辅材料及能源消耗表 类别名称 主要原辅材料名称 年使用量 最大贮存量 规格及包装方式 来源 食品香精 黑糖香精、橘子香精、香芋香精（等） 30t/a 3t 200kg/塑胶桶 外购 复配食品添加剂 食用玉米淀粉、食用葡萄糖 10t/a 1t 25kg/纸板桶 外购 复合甜味剂、复配面包用加工助剂、乳化稳定剂、复合食品防腐剂、烘焙类油酯 合成香料 酸类-苹果酸、冰乙酸（等） 3t/a 0.3t 200kg/铁桶 外购 醇类-丙醇（正、异）（等） 4t/a 0.4t 200kg/铁桶 外购 醛类-壬醛（等） 5t/a 0.5t 200kg/铁桶 外购 酯类-猕猴桃内酯、肉桂酸（等） 8.5t/a 0.85t 200kg/铁桶 外购 酮类-突厥烯酮（等） 3t/a 0.3t 200kg/铁桶 外购 其他类-香兰素（等） 4t/a 0.4t 200kg/铁桶 外购 醚类-朗姆醚（等） 2t/a 0.2t 200 kg /铁桶 外购 酚类-丁香酚（等） 2t/a 0.2t 200kg/铁桶 外购 天然香料 精油类-玫瑰精油（等） 11t/a 1t 200kg /铁桶 外购 浓缩果汁、饮料 茶叶 5t/a 0.5t 25kg/包 外购 果蔬（橘子） 13t/a 1.3t 25kg/包 外购 咖啡豆、香荚兰豆 2t/a 0.2t 25kg/包 外购 质检室 氢气 3瓶 1瓶 纯度99.99%、40L/瓶 外购 氮气 4瓶 1瓶 纯度99.99%、40L/瓶 外购 无水乙醇 2瓶 2瓶 分析纯、500mL/瓶 外购 丙二醇 20瓶 20瓶 分析纯、500mL/瓶 外购 乙醇 3t/a 1t 浓度95%，桶装，500kg/桶 外购 水 217 m3/a / 市政供水 电 10万kW·h/a / 市政供电 原辅材料理化性质： 乙醇：无色澄清液体，有灼烧味，易流动，极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。折光率(n20D)1.361。闭杯时闪点（在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合，达到一定浓度时可被火星点燃时的温度）13℃，易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%～18.0%（体积）。储存方式：密封阴凉干燥保存。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 丙二醇：分子式C3H8O2，与水、乙醇及多种有机溶剂混溶，其化学式为C3H8O2。常态下为无色粘稠液体，近乎无味，细闻微甜。沸点187℃，相对密度1.036g/mL，闪点107℃。毒性：低毒。不易挥发。丙二醇可用作不饱和聚酯树脂的原料，在化妆品、牙膏和香皂中可与甘油或山梨醇配合用作润湿剂。在染发剂中用作调湿、匀发剂，也用作防冻剂，还用于玻璃纸、增塑剂和制药工业。 冰乙酸：也叫醋酸、冰醋酸，化学式CH3COOH，是一种有机一元酸，为食醋主要成分。无色液体，有刺鼻的醋酸味，凝固点为16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中弱酸性且腐蚀性强，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。沸点（℃）：117.9，凝固点（℃）：16.6，相对密度（水为1）：1.050。健康危害：侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。吸入后对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。储存方式：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。 精油类-玫瑰精油：玫瑰精油是世界名贵的高级浓缩香精，是香精油中的精品，是制造高级名贵香水的既重要又昂贵的原料，不但用来制造美容、护肤、护发等化妆品，还广泛用于医药和食品。玫瑰油是玫瑰基本的药用成分。它能刺激和协调人的免疫和神经系统，同时有助于改善内分泌腺的分泌，去除器官硬化，修复细胞。玫瑰油有助于增进消化道功能。玫瑰油富含维生素c、胡萝卜素、维生素b和维生素k，维生素k能促进血液凝固。 天然玫瑰花油的主要化学成分： ①花含挥发油内主要成分：芳樟醇（linalool）、芳樟醇甲酸酯（linalyl fformate）、β- 香茅醇（ β-citronellol ） 、香茅醇甲酸酯（ citronellyl formate ） 、香茅醇乙酸酯（citronellylacetate）、牻牛儿醇(geramul)、牦牛儿酸甲酸酯（ger-anylformate）、牻牛儿醇乙酸酯（ger-anylacetate）、苯乙醇（phenylethanol），橙花醇（nerol）以及3-甲基-1-丁醇（3-methyl-1-butanol）反式-β-罗勒烯（2-tridecanone）、十五烷（pentadecane）、2-十三烷酮（2-trid ecan one）、1-戊醇（1-pentanol）、1-乙醇（1-hexanlo）、3-乙烯酯（3-hexenol）、乙酸乙酯（hexyl acetate）、乙酸-3-乙烯酯（3-hexenyl acetate）、苯甲醇（benzylalcohol）、丁香油酚（eugenol）、甲基丁香油脂（methyl eugenol）等。 ②花粉的挥发成分： 6-甲基-5- 庚烯-2-酮（6-methyl-5-hepten-2-one）、牻牛儿醇乙酸酯、橙花醛（neral）、牦牛儿醛（geranial）、牻牛儿醇、香茅醇乙酸酯、乙酸橙花醇酯（neryl acetate）、牻牛儿基丙酮（geranylacetone）、十五烷、2-十一烷酮（2-unde-canone）、2-十三烷酮、2-十五烷酮（2-pentadecnone）、十四烷醛（tetradecanal）β-苯乙醇、丁香油酚、甲基丁香油酚、乙酸-β-苯乙醇酯(β-phenylethyl acetate) 。 ③对香气起重要作用的微量成分： β-突厥酮（β-damascone）、玫瑰醚（roseoxide）、a-白苏烯。花还含槲皮素（quercetin）、矢车菊双甙(cyanin)、有机酸、β-胡萝卜素（β-carotene）、脂肪油等。从柑橘果皮中提取橘子油，其中含醇、酯、萜烯类等物质，是一种无色或浅黄色澄清透明液体，其85%主要成分是一种具有橘子清香气味的D－柠檬烯，又称苎烯，系统命名法为：1－甲基－4－（1－甲基乙烯基）环己烯，化学式：C10H16。除柠檬烯外还有γ－松油烯、β－月桂烯、α－蒎烯、β－蒎烯、芳樟醇、柠檬醛、α－萜品醇、7－松油烯、卜月桂烯、α－松油醇、橙皮苷、莰烯、水芹烯、蒈烯、吉马烯D、杜松烯、新橙皮苷、陈皮素、2－甲基十一醛（MNA）、反－2－反－4－癸二烯醛、5、9－二甲基－4，8－癸二烯醛（FF）、香叶醛、橙花醛（柠檬醛A）、香草醛（3，7－二甲基－6－辛烯醛）等。 甜味香精类-爆玉米香精（等）：香精是一种由人工调配出来的含有两种以上乃至几十种香料（有时也含有合适的溶剂或载体），具有一定香气的混合物，爆玉米香精、咖啡香精主要是爆玉米味、咖啡味。 酯类-猕猴桃内酯、肉桂酸（等）：肉桂酸，又名β-苯丙烯酸、3-苯基-2-丙烯酸，是一种有机物，化学式为C9H8O2，是从肉桂皮或安息香分离出的有机酸。植物中由苯丙氨酸脱氨降解产生的苯丙烯酸。主要用于香精香料、食品添加剂、医药工业、美容、农药、有机合成等方面。性状：白色单斜棱晶，微有桂皮香气，熔点133℃，沸点300℃，相对密度1.2475。溶解性：溶于乙醇、甲醇、石油醚、氯仿，易溶于苯、乙醚、丙酮、冰醋酸、二硫化碳及油类，不溶于冷水。二氢猕猴桃内酯是化学物质，分子式是C11H16O2。二氢猕猴桃内酯是从猕猴桃属木天蓼（Actinidia polygama）、茶叶和烟草等植物中分离得到的一种天然产物。外观：无色至淡黄色液体。香气：带有香豆素样香气，并有麝香样气息。 酮类-突厥烯酮：突厥烯酮，在香精中加入少量就能起到提升玫瑰香气的作用。具有较强的花香香气和良好的扩散力。主要用于调配高级化妆品和食品香料。别名:1-(2,6,6-三甲基-1,3-环己二烯-1-基)-2-丁烯-1-酮；大马烯酮CAS 编号：23696-85-7，英文名称：DAMASCENONE 理化指标：色状：淡黄色至黄色液体，香气：非常强力的花香果香型，突厥烯酮闻起来有玫瑰、梅子、葡萄、覆盆子、糖果的香气和强烈的天然花香、果香气息。密度（20℃）：0.946 - 0.952，折光率（20℃）：1.51 - 1.514，闪点：>100℃ 含量：≥98%，主要成分：突厥烯酮，储存要求：储存在密闭容器中，置于阴凉、干燥、避光处。 酸类-苹果酸（等）：是一种白色或荧白色粉状、粒状或结晶状固体。晶体中不含结晶水，DL-型熔点129 摄氏度，L-型熔点100 摄氏度，加热到180 摄氏度可以失水分解成富马酸或马来酸。在通常条件下，苹果酸是稳定的，但其纯晶体稍有吸湿性，在高温条件下可能液化。苹果酸是一种较强Chemicalbook 的有机酸，由于含有一个不对称碳原子，苹果酸具有旋光活性，但它的旋光性具有稀释效应，天然苹果酸在这一方面表现尤为突出。苹果酸在催化剂存在下与醇可发生酯化反应。以三氟化硼为催化剂与醇回流可形成单酯；与多元醇、芳香多元羧酸作用，可形成树脂类产品，如醇酸聚酯树脂。 原辅材料储存要求：本项目原辅材料种类繁多，以安全密闭容器分类储存于原料库房，底部设置托盘，地面涂装耐酸、防腐、防漏、防渗性能的环氧地坪漆，还应设置液体泄漏收集设施、通风系统、消防系统等，防止泄漏对周围环境产生影响。 7、物料平衡及乙醇平衡 （1）物料平衡 ①食品香精 表8 食品香精物料平衡表 投入 产出 原料名称 投入量（t/a） 产出名称 产出量（t/a） 食品用香精（原料） 30 产品 食品香精 30 / / 废气 有机废气 少量（忽略不计） 总计 30 总计 30 ②复配食品添加剂 表9 复配食品添加剂物料平衡表 投入 产出 原料名称 投入量（t/a） 产出名称 产出量（t/a） 复配食品添加剂（原料） 30 产品 复配食品添加剂 30 / / 废气 粉尘 少量（回用生产） 总计 30 总计 30 ③合成香料 表10 合成香料物料平衡表 投入 产出 原料名称 投入量（t/a） 产出名称 产出量（t/a） 合成香料（粗） 31.5 产品 合成香料 30 乙醇 2.5（溶剂） 废气 有机废气 0.6 / / 固废 香料滤渣及残液 1.4 溶剂 乙醇回收 2（冷凝回收） 总计 34 总计 34 ④天然香料 表11 天然香料物料平衡表 投入 产出 原料名称 投入量（t/a） 产出名称 产出量（t/a） 天然香料（粗） 11 产品 天然香料 10 / / 副产品 花水 0.5 废气 有机废气 少量（忽略不计） 固废 香料滤渣及残液 0.5 总计 11 总计 11 ⑤茶饮料 表12 茶饮料物料平衡表 投入 产出 原料名称 投入量（t/a） 产出名称 产出量（t/a） 茶叶 5 产品 茶浓缩液 20 水 100 固废 茶叶滤渣 1.3 / / 溶剂 冷凝水 64（冷凝回收） / 水汽 19.7 总计 105 总计 105 ⑥咖啡(类)饮料 表13 咖啡(类)饮料物料平衡表 投入 产出 原料名称 投入量（t/a） 产出名称 产出量（t/a） 咖啡、香荚兰 2 产品 咖啡(类)饮料 10 水 80 固废 咖啡/香荚兰渣 3 / / 溶剂 冷凝水 56（冷凝回收） / 水汽 13 总计 82 总计 82 ⑦浓缩果蔬汁(浆) 表14 浓缩果蔬汁(浆)物料平衡表 投入 产出 原料名称 投入量（t/a） 产出名称 产出量（t/a） 橘子 13 产品 浓缩果蔬汁(浆) 20 水 80 固废 果蔬滤渣 1.5 / / 固废 不合格果蔬 0.26 溶剂 冷凝水 56（冷凝回收） / 水汽 15.24 总计 93 总计 93 （2）乙醇平衡 本项目乙醇平衡分析见下表。 表15 本项目物料平衡表 投入 产出 使用过程 投入量（t/a） 产出名称 产出量（t/a） 乙醇清洗 0.5 乙醇废气 0.6 合成香料（固体）溶解 2.5 进入产品 0.4 / / 冷凝回收 2 总计 3 总计 3 图1 乙醇平衡图 8、总平面图布置及环境合理性 本项目位于城固县三合生物科技产业园绿色食药孵化园，租用园区标准化厂房，本项目位于厂房三楼，建设内容主要包括：生产车间、原料仓库、成品仓库、质检室、办公室以及配套的环保设施等，生产线根据操作流程布局，紧密相连，工艺顺畅；原料库房及成品库房按照分类、安全储存的要求，在保持安全距离的同时便于生产进行操作和控制；配套环保设施集中布置于生产区域西侧。平面中各构筑物间的安全距离均满足设计防火规范要求。总体布局较为合理、工艺顺畅。 9、公用工程 （1）给水 本项目生活用水、生产用水均来自园区市政管网。 ①员工生活用水 本项目劳动定员10人，不在厂内食宿，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“行政办公”中“通用值”，生活用水按每人每天用水量68L计，年工作300天，用水量为0.68m3/d，204m3/a。 ②循环冷却用水 本项目设备自带水冷设施，热交换采用间接换热，设置5m3冷却水缸，循环水系统的蒸发量约为5%，定期补充新鲜水，补充量约为75m3/a（0.25m3/d），本项目循环水流量为2m3/h，每天循环水开启时间约4小时，年生产300天，循环水量约为2400m3/a，循环冷却用水循环使用不外排。 ③茶浓缩液用水 本项目茶浓缩液用水为自来水，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“饮料制造”中“通用值”，茶饮料用水按5m3/t计，本项目年生产茶浓缩液20t/a，则年用水量为100t/a，其中一部分进入产品，进入产品的水量约为20t/a；一部分提取水经蒸馏、冷凝后回用于生产，定期补充损耗水，损耗量约为20%，提取过程中年补充水量为16t/a，则新鲜水用量为36m3/a（0.12m3/d），无废水产生。 ④浓缩果蔬汁用水 本项目浓缩果蔬汁用水为自来水，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“饮料制造”中“通用值”，果蔬汁饮料用水按4m3/t计，本项目年生产浓缩果蔬饮料20t/a，则年用水量为80t/a，其中一部分进入产品，进入产品的水量约为10t/a；一部分水经蒸馏、冷凝后回用于生产，定期补充损耗水，损耗量约为20%，提取过程中年补充水量为14t/a，则新鲜水用量为24m3/a（0.08m3/d），无废水产生。 ⑤咖啡(类)饮料用水 本项目浓缩果蔬汁用水为自来水，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“饮料制造”中“通用值”，咖啡饮料用水按8m3/t计，本项目年生产年咖啡(类)饮料10t/a，年用水量为80t/a，进入产品的水量约为10t/a；一部分水经蒸馏、冷凝后回用于生产，定期补充损耗水，损耗量约为20%，提取过程中年补充水量为14t/a，则新鲜水用量为24m3/a（0.08m3/d），无废水产生。 ⑥果蔬清洗用水 本项目果蔬采用自来水进行清洗，根据建设单位提供资料，1t果蔬需要3t自来水进行清洗，本项目年使用果蔬原料13t/a，则清洗用水约39t/a。 ⑦设备清洗用水 本项目香精及香料生产线使用少量乙醇擦洗，不使用水清洗，擦洗后的乙醇进入产品外售。饮料生产线需要对设备进行清洗，使用自来水冲洗。根据建设单位提供资料，本项目约每天清洗设备1次，每次用水量约0.5m3，饮料生产线全年约生产3个月，则项目清洗用水量为45m3/a（0.5m3/d）。 本项目质检室使用气相色谱仪、气相质谱仪对产品进行IPQC检测，实验后使用无水乙醇对实验器皿进行擦拭，不产生实验清洗废水。 （2）排水 ①本项目循环冷却水循环使用不外排；茶浓缩用水、咖啡(类)饮料用水和浓缩果蔬汁用水经蒸馏、冷凝后回用于生产，无废水产生。 ②果蔬清洗废水按用水的90%计，则果蔬清洗废水产生量为35.1t/a，清洗废水排入园区化粪池，后排至园区污水处理厂处理。 ③饮料生产线设备清洗废水按用水的90%计，则设备清洗废水产生量为40.5t/a，清洗废水排入园区化粪池，后排至园区污水处理厂处理。 ④生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.54m3/d（162m3/a），生活污水排入园区化粪池，后排至园区污水处理厂处理。 项目用水、排水一览表见下表，水平衡见下图。 表16 项目用水、排水情况表 项目 新鲜水用量(m3/a) 损耗量(m3/a) 进入产品量（m3/a） 排放量(m3/a) 排放去向 循环冷却用水 75 75 / 0 循环使用，定期补充新鲜水 茶浓缩液用水 36 16 20 0 部分水随产品带走，部分水经蒸馏、冷凝后回用于生产，定期补充损耗水，无废水产生 咖啡(类)饮料用水 24 14 10 0 浓缩果蔬汁用水 24 14 10 0 果蔬清洗用水 39 3.9 / 35.1 排入园区化粪池，后排至园区污水处理厂处理 设备清洗用水 45 4.5 / 40.5 生活用水 204 42 / 162 图2 项目水平衡图（单位：m3/a） （2）供电工程 本项目供电由园区电网供应，电力供应充足稳定，可满足项目建设和营运的用电需求。 （3）供暖、制冷工程 本项目采用空调供暖和制冷，生产中设备热源均使用电加热。 （4）消毒 本项目车间采用紫外灯消毒，设备采用乙醇进行消毒。 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，实行一班制，日工作8h，每年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期主要污染工序 本项目租用园区标准化厂房，对厂房内部进行改造及设备安装。对外环境影响较小，因此仅做简单分析。 1、施工废气 主要是施工过程运输车辆汽车尾气等。 2、施工废水 施工期废水主要是施工人员生活污水。施工人员生活污水依托园区现有化粪池，排入园区污水处理厂。 3、施工噪声 主要是建设施工过程中设备安装产生的噪声。 4、施工期固体废弃物 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾包括设备安装产生的废料等。 （2）生活垃圾 生活垃圾来源于建筑施工人员生活过程中遗弃的废弃物，施工期间每人每天产生0.5kg垃圾计算，施工人员8人，生活垃圾的产生量约4kg/d。 二、运营期主要污染工序 （1）天然香料生产工艺 天然香料生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图3 天然香料生产工艺流程图 工艺流程说明： 过滤：将天然香料粗品（液体）采用200目筛网进行过滤粗品中的杂质。此工序会产生有机废气（含香味）、滤渣等。 油水分离： 将过滤后的天然香料加入碟片离心机中分离出粗品中的少量水分组分，分离得到水（俗称：花水）作为副产品外售，此过程会产生少量有机废气（含香味）、噪声等。 减压蒸馏：将分离水分后的天然香料加入减压蒸馏罐（使用电加热）中，启动减压装置，将罐内压力保持在0.05~0.1kPa左右，根据不同组分压力略有调整，温度控制在200~250℃，进行减压蒸馏，提纯气体进入冷却器，采用循环冷却水间接冷却，将气体冷凝为液体，流入回收罐，不凝气回流至减压蒸馏罐内再次进行冷凝蒸馏。此过程为密闭系统内进行，会产生少量有机废气（含香味）、残液、噪声等。 检验：随机抽样进行外观、香气、密度、含量等检验，采用仪器检测。此工序在质检室完成，会产生少量有机废气、实验残液等。 称量：人工使用电子称对提纯的产品进行计量称重。 包装、入库：通过人工分装至包装瓶得到成品，存入仓库待售。此工序会产生少量少量废包装材料和噪声。 （2）合成香料 ①液体物料 合成香料（液体）生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图4 合成香料（液体）生产工艺流程图 工艺流程说明： 减压蒸馏：将合成香料粗品加入减压蒸馏罐中，启动减压装置，将罐内压力保持在0.05~0.1kPa左右，根据不同组分压力略有调整，温度控制在200~250℃，进行减压蒸馏，提纯气体进入冷却器，采用循环冷却水间接冷却，将气体冷凝为液体，流入回收罐，不凝气回流至减压蒸馏罐内再次进行冷凝蒸馏。此过程为密闭系统内进行，会产生少量有机废气（含香味）、残液、噪声等。 检验：随机抽样进行外观、香气、密度、含量等检验。此工序在质检室完成，会产生少量有机废气、实验残液等。 称量：人工使用电子称对提纯的产品进行计量称重。 包装、入库：通过人工分装至包装瓶得到成品，存入仓库待售。此工序会产生噪声和废包装材料。 ②固体物料 合成香料（固体）生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图5 合成香料（固体）生产工艺流程图 工艺流程说明： 溶解、过滤：将外购的合成香料粗品采用乙醇（95%）进行溶解，无需加热溶解，溶解后采用200目筛网进行过滤粗品中的杂质。此工序会产生有机废气（含香味）、滤渣等。 重结晶：将溶解的液体放入洁净缸中，冷却至8~15℃，使液体中组分结晶，得到合成香料晶体，结晶两次得到纯度高、等级高的合成香料晶体。此工序会产生少量有机废气（含香味）等。 离心分离：将重结晶得到的纯度高、等级高的香料放入离心机中进行固液分离，回收乙醇液体，采用乙醇冷凝装置降低温度在5~15℃回收乙醇，回收后的乙醇回用于生产。此工序会产生有机废气（含香味）、噪声等。 干燥：将固液分离后的合成香料放入干燥箱（电加热）中进行烘干，控制干燥箱烘干温度在55~60℃，烘干20~30min，自然冷却至室温后取出。此工序会产生有机废气、噪声等。 检验：随机抽样进行外观、香气、密度、溶点等检验。此工序在质检室完成，会产生少量有机废气、实验残液等。 称重：人工使用电子称对干燥后的产品进行计量称重。 包装、入库：通过人工分装至包装袋得到成品，存入仓库待售。此工序会产生少量废包装物、噪声等。 （3）食品香精生产工艺 食品香精生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图6 食品香精生产工艺流程图 工艺流程说明： 原料调配：将原料香精（液体）按照一定比例调配，投加进入搅拌罐中。 搅拌：启动搅拌罐，使物料进行缓慢搅拌均匀。此工序会产生少量有机废气、异味、噪声等。 静置：物料搅拌均匀后，将物料转移至均质机内，物料在均质机内静置30~60min，使物料充分混合均匀。此工序会产生少量有机废气、异味等。 检验：随机抽样进行外观、香气、密度、含量等检验。此工序在质检室完成，会产生少量有机废气、实验残液等。 杀菌灌装：将物料转移至灭菌罐内，采用瞬时高温（85℃）杀菌，灭菌后通过人工灌装入不锈钢桶得到成品。杀菌在密闭灭菌罐内进行，灌装过程会产生少量有机废气、异味、噪声等。 （4）复配食品添加剂生产工艺 复配食品添加剂生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图7 复配食品添加剂生产工艺流程图 工艺流程说明： 原料调配：食品加工助剂、防腐剂等固体原料按照一定比例调配，人工投加进入密闭搅拌罐中。此工序会产生少量粉尘、噪声等。 搅拌：物料在密闭搅拌罐中缓慢搅拌，使物料混合均匀。此工序为密闭罐，无粉尘产生，搅拌过程会产生噪声。 研磨：混合均匀的物料人工投加进入研磨机中进行细磨。此工序会产生粉尘、噪声等 检验：随机抽样进行外观、密度、含量等检验。此工序在质检室完成，会产生少量有机废气、实验残液等。 包装：通过人工分装至包装袋得到成品。此工序在密闭包装间内进行，会产生粉尘、噪声等。 （5）茶浓缩液 茶浓缩液生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图8 茶浓缩液生产工艺流程图 工艺流程说明： 浸泡：将茶叶和蒸馏水按1:10的比例添加至搅拌锅内，密闭，常温常压浸泡72h，使茶叶中有效成分充分溶解在蒸馏水中。所使用的蒸馏水由电加热蒸馏水机制得。 过滤：浸泡72h后采用布袋式过滤器进行过滤粗品中的杂质。此工序会产生滤渣等。 常温真空蒸发浓缩：将过滤后的溶液加入常温真空蒸馏蒸发器中，启动减压装置，将蒸发器内压力保持在0.05~0.1kPa左右，进行真空蒸馏，水蒸气进入冷却器，采用循环冷却水间接冷却，将水蒸气冷凝为水，流入回收罐，少量不凝水蒸气回流至真空蒸馏蒸发器内再次进行真空蒸馏，回收的蒸馏水回用于生产。此过程为密闭系统内进行，会产生噪声等。 杀菌灌装：将物料转移至灭菌罐内，采用瞬时高温（85℃）杀菌，灭菌后通过人工灌装入塑料桶（5kg/桶、25kg/桶）得到成品。杀菌在密闭灭菌罐内进行，灌装过程会产生少量噪声等。 （6）咖啡（类）饮料 咖啡（类）饮料生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图9 咖啡（类）饮料生产工艺流程图 工艺流程说明： 咖啡豆研磨：将咖啡豆/香荚兰豆放入研磨机内进行缓慢研磨成咖啡粉，因咖啡豆和香荚兰豆中富含油脂，研磨过程中不会产生粉尘，此工序会产生噪声。 浸泡：将咖啡粉/香荚兰粉和蒸馏水按1:5的比例添加至搅拌锅内，密闭，常温常压浸泡72h，使咖啡粉/香荚兰粉中有效成分充分溶解在水中。 过滤：浸泡72h后采用布袋式过滤器进行过滤粗品中的杂质。此工序会产生滤渣等。 常温真空蒸发浓缩：将过滤后的溶液加入常温真空蒸馏蒸发器中，启动减压装置，将蒸发器内压力保持在0.05~0.1kPa左右，进行真空蒸馏浓缩，水蒸气进入冷却器，采用循环冷却水间接冷却，将水蒸气冷凝为水，流入回收罐，不凝气回流至真空蒸馏蒸发器内再次进行真空蒸馏，回收的水回用于生产。此过程为密闭系统内进行，会产生噪声等。 杀菌灌装：将物料转移至灭菌罐内，采用瞬时高温（85℃）杀菌，灭菌后通过人工灌装入塑料桶（5kg/桶、25kg/桶）得到成品。杀菌在密闭灭菌罐内进行，灌装过程会产生噪声等。 （7）浓缩果蔬汁（浆） 浓缩果蔬汁（浆）生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图10 浓缩果蔬汁（浆）生产工艺流程图 工艺流程说明： 本项目生产的浓缩果汁（橘子）根据当地橘子成熟季节当季采购和生产，每年大约生产2~3个月。 果蔬挑选、清洗：采用人工挑选，将腐烂、破损等不合格果蔬挑选出来，将合格的果蔬采用自来水进行清洗。此工序会产生废水、不合格果蔬等。 破碎：将清洗后的果蔬放入破碎机中进行破碎。此工序会产生噪声等。 打浆精制：将破碎后的果蔬浓浆中加入蒸馏水，比例为1:5，并进行搅拌，直至充分混合均匀。此工序会产生噪声等。 离心分离：将打浆精制后的浆液放入离心机中进行固液分离，回收蒸馏水，回用于生产。此工序会产生噪声等。 过滤：采用布袋式过滤器进行过滤粗品中的杂质。此工序会产生滤渣等。 蒸发浓缩：将过滤后的溶液加入常温真空蒸馏蒸发器中，启动减压装置，将蒸发器内压力保持在0.05~0.1kPa左右，进行真空蒸馏，水蒸气进入冷却器，采用循环冷却水间接冷却，将水蒸气冷凝为水，流入回收罐，少量不凝水蒸气回流至真空蒸馏蒸发器内再次进行真空蒸馏，回收的蒸馏水回用于生产。此过程为密闭系统内进行，会产生噪声等。 杀菌灌装：将物料转移至灭菌罐内，采用瞬时高温（85℃）杀菌，灭菌后通过人工灌装入塑料桶（5kg/桶、25kg/桶）得到成品。杀菌在密闭灭菌罐内进行，灌装过程会产生少量噪声等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用园区标准化厂房进行建设生产，本项目租赁时该厂房为新建厂房，尚未进行过生产，不存在原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状调查 1、空气质量达标区判定 为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本环评报告采用陕西省生态环境厅办公室发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中汉中市城固县的环境空气质量主要指标进行评价，城固县环境空气质量主要指标详见下表。 表17 区域环境空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均浓度 7 60 11.7 达标 NO2 20 40 50 达标 PM10 48 70 68.6 达标 PM2.5 33 35 94.3 达标 CO 第95百分位浓度 1600 4000 40 达标 O3 第90百分位浓度 114 160 71.3 达标 根据统计结果可知CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度、SO2、NO2、PM2.5和PM10的年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 因此，本项目所在区域属于环境空气质量达标区。 2、其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP现状，建设单位委托西安瑞谱检测技术有限公司在项目地下风向处进行了监测，并出具了相应的监测报告，监测报告编号：瑞谱监字﹝2021﹞第0712-1号、瑞谱监字﹝2021﹞第0804-2号。 （1）监测点位：1个（项目地下风向处）。 （2）监测因子：TSP、NMHC，监测期间同步监测气象要素（风向、风速、气压、气温）。 （3）监测时间及频次：2021年6月30日~2021年7月7日，2021年7月27日~2021年8月2日，监测7天。 表18 其他污染物监测结果 监测 点位 污染物 平均时间 评价标准/（μg/m3） 监测浓度范围/（μg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标 情况 项目地下风向 TSP 24h 300 169~180 60 0 达标 NMHC 1h 2000 590~910 45.5 0 达标 由上表可知，项目所在地TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值。 二、环境噪声质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》中要求“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设 项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，未设置声环境质量现状监测点。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场调查，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等环境保护目标；厂界外50m范围内无声环境敏感目标；厂界外500m范围内的地下水无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目环境敏感保护目标见下表。 表19 主要环境保护目标 名称 坐标/° 保护对象 方位/距离(m) 保护内容 环境功能区 保护等级 经度 纬度 大气环境 107.355172 33.133836 榆林村 SW，300 大气环境 2类区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 107.356052 33.138021 榆林村居民点1 NW，340 大气环境 2类区 107.360773 33.137141 榆林村居民点2 N，95 大气环境 2类区 107.360000 33.131862 护坎拐 S，330 大气环境 2类区 生态环境 107.363241 33.141390 汉江湿地 N，730 湿地 重要湿地 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 原料在称量、搅拌、静置、灌装过程会产生少量的原料特征性芳香气味，污染物因子以挥发性有机物（VOCs）及异味气体（以臭气浓度表征），VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织控制标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 中的二级标准，即15米排气筒，臭气浓度≤2000 （无量纲），厂界臭气浓度≤20（无量纲）。 2、废水排放标准 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准限值要求（COD：500mg/L、BOD：300mg/L、SS：400mg/L、氨氮：45mg/L、动植物油：100mg/L）。 3、噪声标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））标准。 4、固体废物污染控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，继续实施全国SO2、NOX、COD和NH3-N排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，对挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。 废水总量控制因子：COD、NH3-N，建议总量为：COD：0.021/a，NH3-N：0.0025t/a。 废气总量控制因子：VOCs，建议总量为：VOCs：0.242t/a。 项目总量最终应以当地环保主管部门下达的总量控制指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用园区标准化厂房，对厂房内部进行改造及设备安装，对外环境影响较小，因此仅做简单分析。 1、施工废气 主要是施工过程运输车辆汽车尾气等。主要污染物为NOX、CO及THC等，属于无组织排放，施工期间需加强机械和车辆的维护保养工作，以减少污染物的排放。 2、施工废水 施工期废水主要是施工人员生活污水，依托厂区现有设施，生活污水进入化粪池，排入市政管网。 3、施工噪声 主要是建设施工过程中设备安装产生的噪声。采取合理安排施工时间、高噪声设备尽量设置在远离居民的位置，可以减轻噪声对周围环境的影响。 4、施工期固体废弃物 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾包括设备安装产生的废料等，运至当地指定建筑垃圾收纳场所。 （2）生活垃圾 生活垃圾来源于建筑施工人员生活过程中遗弃的废弃物，施工期间每人每天产生0.5kg垃圾计算，施工人员最大人数为8人，生活垃圾的产生量约4kg/d，依托当地环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强分析 本项目废气主要包括有机废气及其香味（臭气浓度）、粉尘等。 （1）有机废气 ①物料挥发性有机气体及其香味 本项目生产过程中不发生化学反应，原料在投加、搅拌、静置、灌装等过程会产生少量的原料特征性芳香气味，污染物因子以VOCs及异味气体（臭气浓度）表征。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C2684香料、香精制造行业产排污系数表中的数据，产排污系数表： 表20 香料生产线有机废气产污系数表 产品名称 工艺名称 原料名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术 末端治理效率（%） 香精 生物合成、调配工艺 香料、溶剂类 所有规模 挥发性有机物 g/t –产品 250 光催化氧化+活性炭吸附 68 本项目年产食品香精30t/a、合成香料30t/a、天然香料10t/a，则有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为17.5kg/a。香料生产线搅拌、减压蒸馏、结晶、干燥、质检等工序均安装集气罩收集有机废气（收集效率不低于90%），采用UV光解+活性炭吸附装置处理有机废气及其恶臭气体，后通过15m高排气筒排放。 ②乙醇废气 本项目合成香料采用乙醇进行溶解，后采用冷凝回收乙醇，回收的乙醇回用于生产；生产线在更换产品类别时会使用乙醇对设备进行清洗，约5天清洗一次，清洗后的乙醇溶液采用冷凝回收乙醇，回收的乙醇回用于生产。损耗的乙醇部分进入残液，部分随废气排放。根据《广州市工业挥发性有机物排放特征研究》（叶代启等，环境污染与防治，2012 年）等文献，本项目年使用乙醇3t/a，按照80%进入溶液，20%进入废气中计算，则本项目产生的乙醇废气为0.6t/a。本项目乙醇冷凝系统废气采用管道输送（收集效率可视100%）至UV光解+活性炭吸附装置处理，后通过15m高排气筒排放。 （2）粉尘废气 本项目复配食品添加剂生产过程中食品加工助剂、防腐剂等粉体投加过程、研磨、包装过程会产生少量粉尘，采用设备自带小型布袋除尘装置处理粉尘废气，收集的粉尘回用于生产，处理后的废气经车间无组织排放，因产生量较小，故不进行定量分析。 本项目车间产生的有机废气和粉尘废气产排情况见下表。 表21 废气产生排放情况一览表 污染物 排放 形式 产生情况 处理措施 排放情况 产生量 kg/a 产生速率kg/h 产生 浓度mg/m3 排放量 kg/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 VOCs（含乙醇） 有组织 615.75 0.257 32.12 集气罩收集+UV光解+活性炭吸附装置（风量8000m3/h）+15m排气筒 197.04 0.082 10.26 无组织 1.75 0.0007 / 车间通风，无组织排放 1.75 0.0007 / 乙醇 有组织 600 0.25 31.25 集气罩收集+UV光解+活性炭吸附装置（风量8000m3/h）+15m排气筒 192 0.08 10 颗粒物 无组织 少量 / / 设备自带小型布袋除尘器处理后车间无组织排放 少量 / / 由上表可知，本项目香料生产线产生的有机废气（含异味）经UV光解+活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒排放，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；复配食品添加剂生产线产生的颗粒物采用设备自带小型布袋除尘器处理后无组织排放，排放量较小。 2、排污口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表22 排污口设置情况表 污染物类别 排放口编号或名称 排放口基本情况 高度 内径 温度 类型 地理坐标 有组织 DA001 15 0.4 25 一般排放口 107.359201° 33.135424° 无组织 搅拌、减压蒸馏、结晶、干燥、质检工序 / / / / / 表23 项目大气污染物监测计划 项目 监测点位 监测因子 监测频率 控制指标 废气 厂界（项目上风向1个监测点、下风向3个监测点） VOCs（含乙醇）、颗粒物、臭气浓度 每年1次 VOCs、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织标准 DA001 VOCs、臭气浓度 VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 中的二级标准 3、非正常工况 表24 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率 kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 DA001 UV光解+活性炭吸附装置故障 VOCs 32.12 0.257 1h 1次/年 立即停止生产并维修 4、措施可行性分析及其影响分析 （1）达标性分析 表25 污染物排放情况及其达标性 排放源 排放量（kg/a） 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m3) 标准值 是否达标 排放浓度 (mg/m3) 排放速率（kg/h） DA001 VOCs 197.04 0.082 10.26 120 10 是 臭气浓度 / / / 2000(无量纲) / / 厂界 VOCs 62.25 0.026 / 4.0 / / 颗粒物 少量 / / 1.0 / / 臭气浓度 / / / 20(无量纲) / / 由上表可知，本项目有机废气（含恶臭）经UV光解+活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒排放，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；复配食品添加剂生产线产生的颗粒物采用小型布袋除尘器处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求。 （2）排气筒高度合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求：排气筒应高于周围200m半径范围的建筑5m以上。本项目位于城固县三合生物科技产业园绿色食药孵化园，园区内均为3层9m高厂房，本项目200米范围内最高建筑为9米，因此，本项目DA001排气筒高度设置为离地高度为15m（本项目位于园区标准化厂房三层，因此排气筒需高出楼顶6米），可满足相关要求。 （3）措施可行性 本次项目废气主要为车间生产过程中产生的有机废气（含异味），故本次采用UV光解+活性炭吸附装置处理有机废气及其异味气体，后经15m高排气筒排放，其主要工作原理如下： ①UV光解净化原理 利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对恶臭物质具有极强的氧化作用，臭氧在该光量子的作用下可产生大量的新生态氢、活性氧和羟基氧等活性基团，一部分有机物质也能与活性基团反应，最终转化为CO2和H2O等无害物质，从而达到彻底去除恶臭及有机气体的目的。因其激发光源产生的光量子的平均能量在1eV~7eV，适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或使速度很慢的化学反应变得十分快速，大大提高了反应器的作用效率。对恶臭及有机废气处理效率可达70%。UV光解设备工作原理图如下图所示。 图11 光氧设备工作工作原理图 ②活性炭吸附原理 活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用，活性炭比表面积一般在（500～1000m2/g），有很强的吸附能力，能在它的表面上吸附气体，液体或胶态固体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当其与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，使有机废气得到净化。活性炭吸附有机废气是目前最广泛使用的回收技术。 图12 活性炭处理工艺原理图 根据活性炭吸附结构和工作原理分析，活性炭吸附处理效率70%，根据生态环境部2019年6月26日发布的《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）中的要求，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于70%；本项目不属于重点区域，有机废气产生速率为远远小于3kg/h。因此，本项目有机废气只需采取活性炭吸附工艺进行处理后可达标排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 日用化学产品制造工业》（HJ 1104-2020）中推荐的可行技术，本项目废气处理采用UV光解+活性炭吸附法属于推荐的废气处理可行技术。 综上所述，本项目有机废气（含异味）采用UV光解+活性炭吸附装置处理是可行的。 （4）影响评价结论 综上所述，项目废气采取有效处理措施后，污染物排放可满足标准要求，对周边环境影响较小，大气环境影响可接受。 二、废水 本项目循环冷却水循环使用不外排；天然香料分离得到的花水作为副产物外售；茶浓缩用水、咖啡(类)饮料用水和浓缩果蔬汁用水经蒸馏、冷凝后回用于生产，无废水产生；果蔬清洗废水按用水的90%计，则果蔬清洗废水产生量为35.1t/a，清洗废水排入园区化粪池，后排至园区污水处理厂处理；生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.54m3/d（162m3/a），生活污水排入园区化粪池，后排至园区污水处理厂处理。饮料生产线设备清洗废水按用水的90%计，则设备清洗废水产生量为40.5t/a，清洗废水排入园区化粪池，后排至园区污水处理厂处理。 1、源强分析 （1）生活污水 本项目劳动定员10人，不在厂内食宿，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“行政办公”中“通用值”，生活用水按每人每天用水量68L计，年工作300天，用水量为0.68m3/d，204m3/a，生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.54m3/d（162 m3/a），生活污水排入园区化粪池，后排至园区污水处理厂处理。生活污水产生情况见下表。 表26 生活污水产生情况一览表 项目 废水量 COD BOD5 氨氮 总磷 总氮 SS 排污浓度 -- 300mg/L 150mg/L 30mg/L 8mg/L 60mg/L 200mg/L 产生量 162m3/a 0.049t/a 0.024t/a 0.005t/a 0.001t/a 0.010t/a 0.032t/a （2）果蔬清洗废水及设备清洗废水 本项目果蔬清洗废水及设备清洗废水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1523果菜汁及果菜汁饮料制造业系数表，果蔬清洗废水及设备清洗废水产生情况见下表。参照文献《饮料废水处理工程设计》（徐梓怀，郝友娟）中废水参数SS400mg/L，B/C=0.5。 表27 果菜汁及果菜汁饮料制造业产污系数表 产品名称 工艺名称 原料名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 果蔬原汁 制浆 鲜橙 所有规模 化学需氧量 g/t –产品 3084 氨氮 g/t –产品 208 总氮 g/t –产品 275 总磷 g/t –产品 11.36 表20 果蔬清洗废水及设备清洗废水水质产生情况 项目 废水量 COD 氨氮 总磷 总氮 BOD SS 产生浓度 / 816mg/L 55.6mg/L 26mg/L 2.65mg/L 408mg/L 400mg/L 产生量 75.6m3/a 0.062t/a 0.004t/a 0.002t/a 0.0002t/a 0.031 t/a 0.030t/a （3）项目废水汇总 根据上述分析统计，项目废水污染源情况见下表，综合水质根据各类废水的产生量和浓度进行物理加权所得。废水污染源汇总情况见下表。 表28 本项目废水水质情况一览表 废水量 污染物 产生情况 化粪池去除率 （%） 排放情况 污水综排标准mg/m3 浓度mg/L 产生量 t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 237.6m3/a COD 467 0.111 30 328 0.078 500 BOD5 231 0.055 50 118 0.028 300 SS 261 0.062 70 80 0.019 400 氨氮 37.9 0.009 0 37.9 0.009 45 总磷 12.6 0.003 20 8 0.002 8 总氮 42.9 0.0102 0 42.9 0.0102 70 根据上表可知，本项目产生的果蔬清洗废水及设备清洗废水同生活污水排入园区化粪池，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，后排入园区污水处理厂。 2、排污口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目废水监测计划如下： 表29 废水间接排放口基本情况表 污染源类别 排放口编号及名称 排放方式 排放去向 排放规律 排放口情况 坐标 类型 废水 DW001 间接排放 园区污水处理厂 连续排放，流量不稳定但有规律，且不属于周期性规律 E：107°18'31.404" N：33°11'25.783" 一般排放口 表30 废水污染物监测计划及记录信息表 项目 监测点位 监测因子 监测频率 控制指标 废水 厂区总排口 COD、BOD5、SS、NH3-N等 每年1次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 3、措施可行性分析 化粪池处理可行性分析：本项目废水产生量0.40m3/d（119.5m3/a），孵化园内已建设的1座100m3化粪池处理废水，其容积可以满足本项目日常生活污水、果蔬清洗废水及设备清洗废水的处理。因此，项目废水排入孵化园内化粪池可行。 园区污水处理厂位于城固县三合镇三合生物科技产业园片区健康食药孵化园东北角，设计处理能力为750t/d。该污水处理厂采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用“机械格栅+隔油沉淀池+预曝调节池+气浮装置+水解酸化池+A/O+二沉池+次氯酸钠消毒”污水处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。2021年7月，该污水处理厂开始调试运行，本项目废水产生量较小，约0.32t/d，不会对污水处理厂造成冲击，且该污水处理厂为园区内食品加工企业配套，余量充足。本项目废水水质简单，经化粪池处理后能够满足其进水水质要求，且项目所在地位于污水处理厂收水范围内，因此本项目产生的水量和水质都不会对园区污水处理厂产生冲击。 故本项目废水排入园区污水处理厂进行处理方案可行。 三、噪声 1、源强分析 本项目的噪声主要来自生产设备运行时产生的设备运行噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目生产设备运行时的噪声值约为70~90dB（A）。 表31 主要设备噪声源强单位：dB（A） 主要噪声设备 数量 治理前噪声级 采取的降噪措施 治理后噪声级 放置位置 减压蒸馏罐 2台 75 基础减震、厂房隔声等 55 车间内 精馏装置 3台 75 55 车间内 离心机 2台 70 50 车间内 干燥箱 1台 70 50 车间内 封口机 3台 70 50 车间内 碟片离心机 1台 75 55 车间内 热反应釜 1台 80 60 车间内 搅拌器 1台 80 60 车间内 均质机 1台 75 55 车间内 振动筛 1台 80 60 车间内 粉碎机 2台 80 60 车间内 胶体磨 1台 80 60 车间内 拌粉锅 1台 80 60 车间内 破碎打浆机 1台 80 60 车间内 咖啡豆研磨机 1台 75 55 车间内 空气净化系统 1台 75 55 车间内 风机 1台 90 70 车间内 2、厂界和环境保护目标达标情况分析 （1）预测条件假设 所有产噪设备均在正常工况条件下运行； 各噪声源考虑声源所在厂房围护结构处的声屏蔽作用； 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略空气吸收，雨、温度等对噪声衰减的影响。 （2）预测模式选取 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： 本项目夜间不生产，因此不对夜间噪声进行预测。 ①预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； C、为便于预测计算，将生产车间各噪声源概化叠加作为源强； D、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②预测模式 预测模式如下所述 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的要求，采用如下模式： A.室外点声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 B.室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取10dB（A）； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 C.合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； D.声源叠加公式 式中：—n个声源叠加后在A点的合成声压级，dB(A)； —i声源在A点的声压级，dB(A)。 本次预测采用环安科技公司的Noise system计算软件，噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 （3）预测结果及评价 厂界及敏感点声环境影响预测结果见下表。 表32 项目厂界噪声预测结果 dB(A) 厂界 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 昼间 56 53 57 54 标准值 昼间 65 65 65 65 达标情况 昼间 达标 达标 达标 达标 项目夜间不运行，根据预测结果可知，不同噪声源分别采取减振、隔声等措施，厂界昼间噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表33 项目噪声监测计划 项目 监测点位 监测因子 监测频率 控制指标 噪声 厂界 等效声级dB(A) 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3标准 四、固体废物 1、固废产生情况 本项目营运过程中产的固体废生物主要是生活垃圾、茶叶滤渣、果蔬滤渣、咖啡/香荚兰渣、废包装物、不合格果蔬、除尘器收集尘、香料滤渣及残液、实验废液、废化学品包装物、废UV灯管、废活性炭。 （1）生活垃圾 本项目拟设劳动定员10人，根据全国污染源普查手册，生活垃圾每天按1.0kg/人·d计，年工作300天，则本项目生活垃圾产生量约为0.01t/d，3t/a，生活垃圾分类收集后环卫部门清运。 （2）一般工业固废 ①茶叶滤渣、果蔬滤渣、咖啡/香荚兰渣 本项目饮料加工过程过滤产生茶叶滤渣、果蔬滤渣、咖啡/香荚兰渣，根据建设单位提供资料，本项目茶叶滤渣、果蔬滤渣、咖啡/香荚兰渣产生量分别为1.3t/a、1.5t/a、3t/a，收集后外售有机肥加工企业综合利用。 ②废包装物 本项目原料进料和产品包装产生的废包装箱、包装纸板等，根据建设单位提供资料，废包装物产生量约为0.5t/a，集中收集后外售废品回收站。 ③不合格果蔬 本项目果蔬饮料生产过程会产生腐烂、破损等不合格果蔬，产生量约占原料的2%，本项目使用果蔬13t/a，则不合格果蔬产生量为0.26t/a，收集后外售有机肥加工企业综合利用。 ④除尘器收集尘 本项目粉料投加过程、研磨、包装过程会产生粉尘，经设备自带小型布袋除尘器处理，除尘器收集尘产生量约为0.02t/a，收集尘回用于生产。 （3）危险废物 ①实验废液 本项目抽样检测过程中会产生少量实验废液，根据建设单位提供资料，实验废液产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），实验废液属于危险废物，统一收集后暂存于危险废物暂存间，后交由有资质单位进行处置。 ②废化学品包装物 根据建设单位提供资料，本项目使用的化学品包装物产生量约为0.55t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废化学品包装物属于危险废物，统一收集后暂存于危险废物暂存间，后交由有资质单位进行处置。 ③废UV灯管 本项目废气通过“UV光解+活性炭”装置处理后排放，UV光解装置会产生废弃的UV灯管，半年更换一次，每次更换量约为10个灯管，则年更换量为20个灯管。统一收集后暂存于危险废物暂存间，后交由有资质单位进行处置。 ④废活性炭 本项目废气处理过程中会产生废活性炭，根据工程分析，被吸附的有机废气量约为419kg/a，根据广东工业大学工程研究，活性炭的有效吸附量为250g/kg活性炭，则需要1.676t活性炭吸附，吸附的废活性炭包含被吸附的废气，故更换产生的废活性炭量为2.095t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于危险废物，产生的废活性炭经危废暂存间暂存，后交由有资质单位进行处置。 ⑤香料滤渣及残液 根据建设单位提供资料，本项目香料滤渣及残液产生量为2t/a，作为危废处置，经危废暂存间暂存，后交由有资质单位进行处置。 表34 项目固废产生一览表 序号 固废名称 产生工序 类型 处理措施 产生量 1 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 环卫清运 3t/a 2 茶叶滤渣 生产过程 一般固体废物 收集后外售有机肥加工企业综合利用 1.3 t/a 3 果蔬滤渣 生产过程 一般固体废物 1.5 t/a 4 咖啡/香荚兰渣 生产过程 一般固体废物 3 t/a 5 废包装物 生产过程 一般固体废物 收集后外售废品回收站 0.5 t/a 6 不合格果蔬 生产过程 一般固体废物 收集后外售有机肥加工企业综合利用 0.26t/a 7 除尘器收集尘 废气处理过程 一般固体废物 回用于生产 0.02t/a 8 实验废液 生产过程 危险废物 委托有资质单位处置 0.01 t/a 9 废化学品包装物 生产过程 危险废物 0.55 t/a 10 废UV灯管 废气处理过程 危险废物 20个/a 11 废活性炭 废气处理过程 危险废物 2.095t/a 12 香料滤渣及残液 生产过程 危险废物 2 t/a 其中危险废物按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）要求，其产生、处理汇总情况如下表所示。 表35 危险废物汇总 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 实验废液 HW49 900-047-49 0.01 t/a 生产过程 液态 一年 T/C/I/R 专用容器分类收集至危废暂存间，委托有资质单位处置 2 废化学品包装物 HW49 900-041-49 0.55t/a 生产过程 固态 一年 T/In 3 废UV灯管 HW49 / 20个/a 废气处理过程 固态 一年 T 4 废活性炭 HW49 900-039-49 2.095t/a 废气处理过程 固态 一年 T 5 香料滤渣及残液 HW11 900-013-11 2t/a 生产过程 液态 一年 T 2、处置去向可行性及环境管理要求 本项目生活垃圾交环卫部门清运；茶叶滤渣、果蔬滤渣、咖啡/香荚兰渣、不合格果蔬收集后外售有机肥加工企业综合利用；废包装物外售废品回收站；除尘器收集尘回用于生产；实验废液、废化学品包装物、废UV灯管、废活性炭、香料滤渣及残液等危险废物暂存于危废暂存间内，后交有危废处置资质单位处置。 （1）一般固废： ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）），设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③生活垃圾要进行分类收集处理。 （2）危险废物： 建设单位需设置面积约为20m2的危废暂存间，危险废物集中收集至危废暂存间，交由有资质单位处理。 ①危险废物暂存间的设置要求： A、危废暂存间地面采用2mm厚的防渗材料处理，做好防流失、防雨、防渗“三防”措施，避免造成雨淋、渗漏、扬尘等二次污染。危废暂存间设置防渗围堰（高度不低于10cm）和空桶以备应急使用。 B、危险废物分类堆放于室内专用危险废物暂存库内，应采用专用的收集桶进行分类收集。 ②建设单位与有资质的单位签订危险废物转运处置合同，将危险废物交由有资质的单位收运处置。同时，为防治危险废物收集、贮存、运输过程中对环境的污染，环评提出如下危险废物收集、暂存的管理要求： A、建设单位应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 B、储存危废的金属桶质量应完整无损、无锈蚀、不泄漏，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；危险废物储存场所应能够避免太阳直晒和雨水冲刷，储存地面应作防渗处理。 C、建设单位应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 D、一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 ③为防治危险废物运输过程中对环境的污染，环评提出如下危险废物转运的管理要求： A、危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 B、危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 C、危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 D、危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 3、固体废物影响分析结论 综上所述，采取以上环保措施后，本项目产生的固体废物可得到合理妥善处理与处置，对外界环境影响较小。 五、地下水污染防治 本项目车间建设和防渗按照《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）及《固体废物处理处置工程技术导则（HJ 2035-2013）》相关要求设置。本项目位于标准化厂房三楼内，可有效阻隔与土壤及地下水的直接联系，但为了避免废水排放和液态类危险废物泄漏后渗透至地下污染地下水，建设单位采取防渗分区及防渗措施。 防渗措施： ①重点防渗区及防渗措施 本项目生产车间、原料库房、危废暂存间为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）相关防渗要求进行防渗。 生产车间、原料库房、危废暂存间地面防渗做法：2mm厚高密度聚乙烯，防尘耐磨高级地坪漆（墨绿色），四周上翻墙面高度900mm墙裙（刷底漆（环氧树脂）），中层漆（环氧树脂-石英粉）3遍，面漆（墨绿色环氧树脂）2遍，厚度2mm，渗透系数≤10-10cm/s。 围堰防腐防渗做法：20mm厚C25混凝土、强度达标后，表面撒布2－3mm厚的金属骨料，耐磨面层（加固化剂）抹光。 ②简单防渗区及防渗措施 本项目区除生产车间、原料库房、危废暂存间以外的其他区域均为简单防渗区，包括一般固废暂存库和办公区域，均已按照要求进行一般地面硬化处理。 综上所述，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制危险废物暂存间内的废液下渗现象，避免污染地下水，因此，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 六、土壤环境影响分析 1、土壤环境影响识别 根据工程分析，项目土壤环境影响类型为污染影响型，污染源为生产车间、原料库房及危废暂存间存放的危险化学品等物质，项目固体废物均得到妥善处置，不随意堆放；生产车间、原料库房及危废暂存间内部全部进行防腐防渗处理，本项目位于标准化厂房三楼内，地面全部已进行硬化，可有效阻隔与土壤的直接联系。本次评价考虑事故状态下土壤污染，污染源防渗措施因系统老化、腐蚀等原因失效而发生渗漏，对周边土壤产生一定影响，项目土壤环境污染途径识别见下表。 表36 建设项目土壤环境污染类型与污染途径识别表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 建设期 / / / / 运营期 / / √ / 服务期满后 / / / / 注：在可能产生的土壤环境影响类型出打“√” 根据分析建设项目土壤环境影响源及影响因子识别具体见下表。 表37 建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 生产车间、原料库房及危废暂存间 危险物品存放 垂直渗入 酸类、碱类、醇类、醛类、酯类等 酸类、碱类、醇类、醛类、酯类等 连续排放 2、土壤环境污染防控措施 ⑴建设项目环境保护措施 ①源头控制及过程防控措施 本项目生产车间、原料库房、危废间地面采取防腐、防渗处理，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，表层覆盖防腐防渗的树脂涂料，使地面平整无裂缝，达到不渗水、不吸水、防腐、防滑的要求；将实验废液、废化学品包装物、废UV灯管、废活性炭、香料滤渣及残液等危险废物使用密闭容器盛装，并在容器底部设置围堰（或放入托盘）。要求企业加强污染源防渗措施管理，避免因系统老化、腐蚀等原因失效而发生渗漏，控制污染物下渗，对周边土壤环境造成污染。 ⑵跟踪监测 本评价建议项目在发生危险化学品、危险废物泄漏等事故状况下，应委托具有专业资质的环境监测单位进行土壤环境污染跟踪监测，以便明确污染物泄漏事故的范围和程度。另外，将土壤环境跟踪监测结果及其它情况应向社会公开。项目土壤环境跟踪监测点位布设情况见下表。 表38 项目土壤环境跟踪监测点位布设情况 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 事故发生点 pH、石油烃等 事故期间 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求 3、土壤环境影响结论 本项目生产车间、原料库房、危废暂存间地面进行防腐防渗处理，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，表层覆盖防腐防渗的树脂涂料；将危险化学品、危险废物等使用密闭容器盛装，并在容器底部设置围堰（或放入托盘），避免液态危险废物外漏；加强污染源防渗措施管理，正常情况下不会因泄漏下渗造成土壤污染影响；事故状态下，可及时发现并处理。采取必要的措施后，对土壤环境影响较小。 七、环境风险分析 1、环境风险调查 （1）事故风险识别 本项目为食品添加剂及浓缩饮料制造，其主要的危险因素识别如下：危险化学品、危险废物容器破损导致泄漏，泄漏处置不当会污染当地大气、地下水或土壤等。 （2）风险物质识别 本项目生产过程及储存涉及的主要化学品为冰乙酸、乙醇等。 （3）危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质数量与临界量比值（Q） Q=q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn 式中：q1, q2, ..., qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①.1≤Q＜10；②.10≤Q＜100；③.Q≥100。 表39 危险物质用量及临界量 单位t 序号 危险物质 储存量q 临界量Q q/Q 1 冰乙酸 0.2 10 0.02 2 乙醇 1 500 0.002 合计 0.022 本项目Q=0.0022＜1，因此，根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》无需设置风险专题。 2、环境风险影响分析 （1）泄漏 本项目冰乙酸、乙醇泄漏，可能会污染所在地的大气环境、土壤环境和水环境。 （2）火灾事故产生的次生污染 项目风险物质泄漏后，遇明火或高温高压燃烧或爆炸后产生的烟尘、一氧化碳、氮氧化物等次生大气污染物。对周围环境空气会产生一定的影响。 3、环境风险防范措施 本项目营运期主要采取的风险防范措施如下： （1）规范危险化学品、危险废物暂存过程中应执行相关技术规范，装卸过程中要求防撞、防倾斜，断火源、禁火种，通风和降温。应做到用多少买多少，尽量不在厂区内堆存。原料区设置一定量的消防设备。 （2）乙醇、冰乙酸储存区设置围堰、导流槽及事故池，用于收集泄漏的风险物质。 （3）严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关要求，按有关安全规定配备使用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之处迅速扑灭；配备必要的救灾防毒器具及防护用品。燃烧起火后使用消防河沙扑灭，可使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。 （4）制定安全生产制度，严格按照程序生产，确保安全生产。制定消防工作计划，开展每月一次的防火安全检查，加强日常的防火巡查，确定重点防火部位，明确检查内容，发现问题及时汇报整改。 （5）制定环境管理制度，确保环保设施正常运行，加强环保设施的日常管理和维护。为了加强管理，确保危险化学品得以有效控制，最大限度减少对环境的负面影响，建设单位应制定《危险化学品管理制度》，提出一套行之有效的管理规程。管理规程中应明确在危险化学品使用和管理中各部门的职责、危险化学品采购、贮存、搬运、使用和废弃危险化学品处置及安全监督管理等全过程的管理工作规程。建设单位在生产实践中应严格按《危险化学品管理制度》进行管理操作，避免各类危险化学品使用不当引发的事故发生。 4、环境风险评价结论 建设单位应做到思想上高度重视、认识上见微知著，防范上时刻不忘，按国家有关技术规范和本报告表落实相关环境风险防范措施，切实加强组织领导，扎实加强应急能力建设，努力规范和完善应急预案，认真组织应急预案演练，力争在风险发生的最初时间就确保风险源能够得到及时有效的控制，尽可能避免重大人员伤亡和财产损失事故的发生，同时尽可能减轻对周围环境造成影响。 八、生态 本项目在园区现有厂房进行建设，不会破坏植被等，因此不会对周边生态环境产生影响。 九、建设项目环保投资估算 本项目环保投资估算明细见下表。 表40 环保投资一览表 治理项目 环保设施/措施 数量 投资（万元） 废气 有机废气 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒 1套 10 粉尘 设备自带小型布袋除尘器 3套 计入主体工程 废水 生活污水 依托园区化粪池+污水处理站 / / 循环冷却水 冷却水池 1座 0.5 生产废水 依托园区化粪池+污水处理站 / / 噪声 基础减振、隔声 若干 5 固废 生活垃圾 垃圾桶 若干 0.2 危险废物 危废暂存间 1座 2 一般工业固废 一般固废暂存区 若干 0.5 合计 18.2 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | VOCs、臭气浓度 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒 | VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织控制标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 中的二级标准 |
|  | 厂界 | VOCs、颗粒物、臭气浓度 | 颗粒物采用小型布袋除尘器处理后无组织排放；车间通风 | VOCs、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织标准 |
| 水环境 | 废水排放口 DW001 | pH、COD、NH3-N、SS等 | 依托园区化粪池+园区污水处理站 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 减振基础 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾交环卫部门清运；茶叶滤渣、果蔬滤渣、咖啡/香荚兰渣、废包装物、不合格果蔬收集后外售综合利用；除尘器收集尘回用于生产；实验废液、废化学品包装物、废UV灯管、废活性炭、香料滤渣及残液等危险废物暂存于危废暂存间内，后交有危废处置资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）地下水 本项目车间建设和防渗按照《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）及《固体废物处理处置工程技术导则（HJ 2035-2013）》相关要求设置。本项目位于标准化厂房三楼内，可有效阻隔与土壤及地下水的直接联系，但为了避免废水排放和液态类危险废物泄漏后渗透至地下污染地下水，建设单位采取防渗分区及防渗措施。本项目生产车间、原料库房、危废暂存间为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）相关防渗要求进行防渗；本项目区除生产车间、原料库房、危废暂存间以外的其他区域均为简单防渗区，包括一般固废暂存库和办公区域，均已按照要求进行一般地面硬化处理。 （2）土壤 本项目生产车间、原料库房、危废暂存间地面进行防腐防渗处理，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，表层覆盖防腐防渗的树脂涂料；将危险化学品、危险废物使用密闭容器盛装，并在容器底部设置围堰（或放入托盘），避免液态危险废物泄漏；加强污染源防渗措施管理，正常情况下不会因泄漏下渗造成土壤污染影响；事故状态下，可及时发现并处理。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）规范危险化学品、危险废物暂存过程中应执行相关技术规范，装卸过程中要求防撞、防倾斜，断火源、禁火种，通风和降温。应做到用多少买多少，尽量不在厂区内堆存。原料区设置一定量的消防设备。 （2）乙醇、冰乙酸储存区设置围堰、导流槽及事故池，用于收集泄漏的风险物质。 （3）严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关要求，按有关安全规定配备使用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之处迅速扑灭；配备必要的救灾防毒器具及防护用品。燃烧起火后使用消防河沙扑灭，可使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。 （4）制定安全生产制度，严格按照程序生产，确保安全生产。制定消防工作计划，开展每月一次的防火安全检查，加强日常的防火巡查，确定重点防火部位，明确检查内容，发现问题及时汇报整改。 （5）制定环境管理制度，确保环保设施正常运行，加强环保设施的日常管理和维护。为了加强管理，确保危险化学品得以有效控制，最大限度减少对环境的负面影响，建设单位应制定《危险化学品管理制度》，提出一套行之有效的管理规程。管理规程中应明确在危险化学品使用和管理中各部门的职责、危险化学品采购、贮存、搬运、使用和废弃危险化学品处置及安全监督管理等全过程的管理工作规程。建设单位在生产实践中应严格按《危险化学品管理制度》进行管理操作，避免各类危险化学品使用不当引发的事故发生。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目运行期应设兼职或专职环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查。其主要工作职责如下： （1）执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律法规，协助制定与实施环境保护规划，配合有关部门审查落实工程运行中环保内容； （2）监督检查环保设施落实和运行情况； （3）制定环境管理制度，设置排污口规范化标识牌，投产前根据排污许可管理要求申办排污许可证。 （4）做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； （5）根据环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策和环保政策的要求，按评价要求完善环保设施，其污染物排放水平在环保标准允许的范围内，不会对环境造成较大影响。评价认为只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本次评价提出的污染防治对策，评价认为本工程的建设从环保角度考虑可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | - | - | - | 615.75kg/a | - | 197.04kg/a | - |
|  | 颗粒物 | - | - | - | 少量 | - | 少量 | - |
| 废水 | COD | - | - | - | 0.111t/a | - | 0.079t/a | - |
|  | NH3-N | - | - | - | 0.009t/a | - | 0.009t/a | - |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | - | - | - | 3t/a | - | 0 | - |
|  | 茶叶滤渣 | - | - | - | 1.3t/a | - | 0 | - |
|  | 果蔬滤渣 | - | - | - | 1.5t/a | - | 0 | - |
|  | 咖啡/香荚兰渣 | - | - | - | 3t/a | - | 0 | - |
|  | 废包装物 | - | - | - | 0.5t/a | - | 0 | - |
|  | 不合格果蔬 | - | - | - | 0.26t/a | - | 0 | - |
|  | 除尘器收集尘 | - | - | - | 0.02t/a | - | 0 | - |
| 危险废物 | 实验废液 | - | - | - | 0.01t/a | - | 0 | - |
|  | 废化学品包装物 | - | - | - | 0.55 t/a | - | 0 | - |
|  | 废UV灯管 | - | - | - | 20个/a | - | 0 | - |
|  | 废活性炭 | - | - | - | 2.095t/a | - | 0 | - |
|  | 香料滤渣及残液 | - | - | - | 2t/a | - | 0 | - |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①