# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产30万吨高纯石英砂制品生产线技改项目

建设单位（盖章）：      陕西合兴硅砂有限公司

编制日期：            二〇二一年十一月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	43

附表	44

附图

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：文川石墨新材料产业园产业布局规划图；

附图3：文川石墨新材料产业园产业用地规划图；

附图4：建设项目区域分布图；

附图5：建设项目平面布置图；

附图6：建设项目环境保护目标及监测点位分布图；

附图7：建设项目四邻关系图。

附件

附件1：项目环境影响评价委托书；

附件2：陕西省企业投资项目备案确认书；

附件3：国有建设用地使用权出让合同（电子监管号：6107222021B00460）；

附件4：城固县人民政府关于《城固县三合循环经济工业园区总体规划（2013-2025）》的批复（城政函【2013】23号）；

附件5：汉中市生态环境局关于城固县三合循环经济产业园区总体规划（2018-2030）环境影响报告书审查意见的函（汉环函【2019】267号）；

附件6：汉中市环境保护局关于陕西合兴硅砂有限公司年产20万吨石英砂加工项目环境影响报告表的批复（汉环批字【2012】126号）；

附件7：城固县环境保护局关于陕西合兴硅砂有限公司年产20万吨石英砂加工项目竣工环境保护验收的批复（城环验字【2016】25号）；

附件8：城固县环境保护局关于陕西合兴硅砂有限公司年产20万吨光伏砂生产线建设项目环境影响报告表的批复（城环批字【2017】1号）；

附件9：汉中市生态环境局城固分局关于陕西合兴硅砂有限公司年产20万吨光伏砂生产线加工项目噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复（城环批字【2019】3号）；

附件10：陕西合兴硅砂有限公司排污许可证（证书编号：916107225556533126001V）；

附件11：陕西合兴硅砂有限公司例行监测报告（报告编号：2020H1110）；

附件12：本项目环境质量现状监测报告；

附件13：汉中市生态环境局城固分局关于陕西合兴硅砂有限公司年产30万吨高纯石英砂制品生产线技改项目执行环境标准的批复（城环函【2021】155号）。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产30万吨高纯石英砂制品生产线技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-610722-04-05-717136 |
| 建设单位联系人 | 王小侨 | 联系方式 | 0916–7340245 |
| 建设地点 | 陕西省汉中市城固县文川镇 |
| 地理坐标 | （107度9分54.826秒，33度13分10.308秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其它非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 城固县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-610722-04-05-717136 |
| 总投资（万元） | 20132 | 环保投资（万元） | 806 |
| 环保投资占比（%） | 4.0 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 共征地60437m2，本次技改占用20434m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 本项目位于城固三合循环经济工业园区中的文川石墨新材料产业园，地理位置见附图1，该园区规划情况如下： 规划名称：《城固县三合循环经济工业园区总体规划（2013-2025）》 审批机关：城固县人民政府 审批文件名称及文号：《城固县人民政府关于<城固县三合循环经济工业园区总体规划（2013-2025）>的批复》（城政发【2013】23号）（附件4） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《城固县三合循环经济产业园区总体规划（2018-2030）环境影响报告书》 召集审查机关：汉中市生态环境局 审查文件名称及文号：《汉中市生态环境局关于城固县三合循环经济产业园区总体规划（2018-2030）环境影响报告书审查意见的函》（汉环函【2019】267号）（附件5） |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目位于城固县三合循环经济产业园区，园区产业布局规划图见附图2、用地规划图见附图3。项目与规划环评及其审查意见的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与园区规划环评及其审查意见的符合性分析表 类别 相关要求 本项目情况 符合性 园区规划 城固县三合循环经济产业园是“一区六园”的空间格局，六园主要包括三合生物科技产业园、五郎综合材料加工产业园、原公高端装备制造产业园、文川石墨新材料产业园、江湾外贸轻工产业园以及共享经济产业园。其中三合生物科技产业园重点发展生物医药和绿色食品产业，五郎综合材料加工产业园重点发展新型硅材料产业，原公高端装备制造产业园重点发展新能源产业板块，文川石墨新材料产业园重点发展石墨新材料产业，江湾外贸轻工产业园重点发展外贸出口来料轻工制造产业，共享经济产业园重点发展轻工制造业及仓储物流配套产业。 本项目位于文川石墨新材料产业园，在园区中的位置详见附图2。主要从事高纯石英砂的加工，属于石墨新材料产业，符合该园区的产业定位。 符合 规划环评 产业准入条件 ①入园企业需符合《产业结构调整目录》、《外商投资产业指导目录》等相关规划和政策要求，并严格按照规划用地类型进行招商引资；严格限制水污染型项目入园，对存在电镀、蚀刻等配套工序的入园项目必须实施含重金属废水零排放措施；严格限制大气污染型项目入园，禁止入园项目采用燃煤、重油等高污染燃料，禁止存在冶炼工序的项目入园，对表面涂装项目要求尽可能采用水性涂料、高固份涂料，且必须配套有高效的VOCs废气处理设施，对产生酸雾、碱雾的表面处理项目必须配套有高效酸碱废气处理设施。 ②入园企业必须采用先进清洁生产工艺技术，满足国家、地方清洁生产相关要求及相关的行业规范和标准要求； ③入园企业严格执行环境影响评价制度，要加强环境管理，杜绝能源、资源消耗和污染严重企业入内。 ④遵循低碳经济发展规律，引进节能产业，引入行业耗能应以清洁能源利用为主。 ⑤建议规划明确规划区内与规划主导产业不符的现状企业的处理安置原则，落实相关搬迁或者置换原则和时限。 ⑥执行规划环评与建设项目环评联动管理机制，不符合规划环评主导产业的建设项目严禁入驻，符合条件的建设项目须进行建设项目环境影响评价，满足相应环保要求，结论可行的条件下方可入驻。 ①本项目符合《产业结构调整目录》（2019年本）。项目不属于水污染型项目，不涉及电镀、蚀刻工艺。项目不使用燃煤、重油等高污染燃料，不存在冶炼工序，不涉及表面涂装工艺； ②本项目将采用先进的清洁生产技术，满足国家、地方清洁生产相关要求及相关的行业规范和标准要求； ③建设方严格执行环境影响评价制度，加强环境管理； ④项目采用节能工艺，利用电能等清洁能源。 ⑤本项目位于文川石墨新材料产业园，该园区重点发展石墨新材料产业。本项目主要从事高纯石英砂的加工，属于新型硅材料产业，与该园区主导产业相符。 ⑥本项目委托相关单位进行项目的环境影响评价，按照报告中提出的要求采取相应的保护措施。 符合 环境减缓措施 ①通过优化能源结构，推行清洁能源，减少污染物产生量；同时应加强环境管理，入园项目建设必须严格执行环境影响评价制度，严格按照环评要求和“三同时”要求，落实大气污染治理措施；对污染源实施浓度和总量指标控制，加强工业企业废气污染防治，实现废气达标排放率100%，达到保护环境空气质量的目的。 ②源头控制措施：严格控制污水排放量大的项目入园，对已入园区的污水排放量较大的企业采取分期建设的措施，降低前期废水排放量。然后通过企业生产过程中不断优化废水处理工艺，从而提高工业用水的重复利用率。经过一段时间运行证实对区域II类水质无影响后，再启动二期项目建设；合理利用水资源，鼓励入园企业采取循环用水，一水多用和废水、污水回用等措施，制定节水方案、节约用水、严格控制用水定额；污水分散治理与综合治理相结合，涉重企业的第一类污染物必须由生产车间或装置排口处理达标后排放，对第二类污染物采用集中控制；加强污水排放管理，规划区内企业及产业园污水处理厂若发生污水异常排放，废水可能会直接进入地表水体，对汉江、湑水河、文川河等地表水体产生影响，应加强规划区内企业及污水处理设施的运行管理，杜绝异常工况下废水进入地表水体；回用方案：污水处理厂出水经深度处理后进行回用，回用水可用于道路浇洒、绿化、生活杂用水、消防用水、冲厕用水等实际需要；提高园区水资源利用率 园区应鼓励企业内部中水回用、污水综合利用，使工艺用水重复利用率达到国家和地方相关政策的要求；禁止引进高耗水的生产工艺；企业实行生产排水清浊分流、分质处理、分质回用。 ③明确规划区的声环境功能分区，严格按照功能区规划安排项目；选购低噪声设备，根据设备情况，采取降噪措施；在规划区周围、交通干线两侧应设置合理的缓冲距离或绿化带。规划区周边绿化林带可作为卫生防护距离的控制区，又可作为产业区噪声的植物屏障区，从而确保规划区外声环境维持现状。 ④规划区固体废弃物污染防治以发展循环经济为主线，以废物减量化、资源化、无害化为方向，最大限度减少废物的产生，提高废物综合利用。生活垃圾采取分类收集、综合利用、集中处置的控制对策，可以使规划区生活垃圾处理率达到100%；鼓励工业固体废物的资源利用，提高综合利用率，规划区固体废物可通过一定途径，进行综合利用；评价要求规划区各企业的危险固废临时贮存设施必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求执行，采取防渗、防散失、防雨淋等措施，危险废物贮存区设置危险废物贮存标志。危险废物应分类收集、贮存，处理处置率达到100%，危险废物转移必须严格履行《危险废物转移联单管理办法》等有关规定。 ⑤规划污水管网中对管道经过线路设置管道保护沟，保护沟全部硬化，防止废污水渗漏影响地下水质；各企业应按照分区防渗要求做好防渗工作，防渗层渗透系数应小于1×10-7cm/s，防止对地下水造成污染；规划实施后工业企业应严格管理，减少企业内部跑、冒、滴、漏现象发生，防止其对地下水造成污染；规划区内的企业产生的工业固废、生活垃圾、危险废物及医疗废物等应分类收集、及时清运、妥善处理处置，避免对地下水环境造成污染；定期对规划区地下水水质进行监测，同时加强对规划区下游地下水的监控、监测，以便及时发现问题，采取相应的对策措施。 ①项目建设严格执行环境影响评价制度，严格按照环评要求和“三同时”要求，落实大气污染治理措施，确保废气达标排放； ②本项目生活污水由化粪池收集后定期清掏，回用于农田；生产废水排入中和池酸碱中和后经浓密池絮凝沉淀，之后排入循环水池回用于分级工序，不外排。 ③项目采用低噪声设备，并采取减振、隔声措施，确保厂界噪声达标； ④本项目运营期产生的固废分类收集，可回收部分外售处理，生活垃圾采取分类收集、综合利用、集中处置方式处理。 ⑤环评要求中和池、浓密池做防渗，防止废水泄漏；运营期产生的工业固废、生活垃圾等将分类收集、及时清运、妥善处理处置，避免对地下水环境造成污染。 符合 规划环评审查意见 加强项目环评与规划环评的联动。对符合规划环评环境管控要求的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据，其环评文件中选址选线、规模分析内容可适当简化。当规划环评资源、环境现状调查与评价结果仍具有时效性，规划所包含的建设项目环评文件中现状调查与评价内容可适当简化。 本项目符合城固县三合循环经济产业园区总体规划（2018-2030）环评中的管控要求，本次评价依据规划环评的结论进行分析。 符合 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 表1-1 项目“三线一单”相符性分析 强化“三线一单”约束作用 要求 本项目环评情况 结论 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 本项目位于汉中市城固县文川镇，项目占地范围内不涉及生态红线区域 符合 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 项目所在区域的环境空气的环境质量较好，项目在运营期采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响。 符合 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据 本项目位于汉中市城固县文川镇，占用的土地为工业用地，不属于高耗能项目。 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 本项目位于汉中市城固县，该区域未列入陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单中 符合 2、其他政策符合性分析 本项目与《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭【2021】468号）的符合性分析如下。 清单中提出，坚持“生态优先、绿色发展”导向，结合秦岭生态环境分区保护实际，《产业准入清单》分类设置目录管理措施。重点保护区施行“允许目录”，“允许目录”之外的产业、项目不得进入；一般保护区施行“限制目录”“禁止目录”，“限制目录”内的产业、项目必须满足相关规定，“禁止目录”内的产业、项目一律不得进入。 本项目位于一般保护区，主要从事高纯石英砂的生产，不属于清单中的“限制目录”和“禁止目录”，符合该清单的要求。 3、项目产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于目录中限制类和淘汰类项目，符合产业政策要求；对照《市场准入负面清单》（2020年版），本项目不属于其中的禁止准入类；且项目已取得城固县发展和改革局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2107-610722-04-05-717136）（见附件2）。故项目的建设符合国家和地方相关产业政策。 4、选址合理性分析 本项目位于汉中市城固县文川镇，地理位置图见附图1。根据国有建设用地使用权出让合同（电子监管号：6107222021B00460）（见附件3），项目用地属于工业用地，符合国家产业政策和供地政策。项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区，项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求。从环境保护角度分析，本项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 | 项目由来 陕西合兴硅砂有限公司成立于2010年5月，主要从事石英砂的加工与销售。目前已建设1条石英砂加工生产线与1条光伏砂生产线，产能均为20万t/a，全厂石英砂产能共计40万t/a。为进一步满足市场需求，建设单位决定升级产品，生产高纯石英砂，即对原有石英砂产品进一步深加工除杂。建设单位在原加工厂西侧征地60437m2（土地文件见附件3），本次技改仅占用北侧区域30.65亩（20434m2）（见附图4），剩余南侧区域将根据后期实际建设情况另行环评。 2、项目概况 本项目位于汉中市城固县文川镇，占地面积20434m2，主要购置循环酸罐、不锈钢提纯罐、搅拌桶、综合塔等生产设备，配套建设中和池、浓密池以及循环水池，年产高纯石英砂30万t/a。 项目具体组成见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程名称 工段 名称 建设内容 备注 主体工程 生产加工区 设高纯石英砂提纯生产线1条，主要购置普通石英砂提纯设备，包括循环酸罐、不锈钢提纯罐、搅拌桶、综合塔等，年产高纯石英砂30万t/a。 新建 辅助工程 废水处理系统 建设中和池3座，容积均为128m3，浓密池1座，容积为1008m3，循环水池2座，容积均为2618m3 新建 尾渣 堆场 位于厂区北侧，占地面积约800m3，用于暂存一般固废 新建 锅炉房 位于不锈钢提纯罐北侧，面积约100m3，设有1台4t/h的燃气锅炉，主要用于工艺供热 新建 生活区 依托原有厂区，原有厂区设有宿舍楼1栋，2F砖混结构，建筑面积583m2 依托 原有 食堂 依托原有厂区，原有厂区设有食堂1座，1F砖混结构，建筑面积200m2，燃料为乙醇 办公区 依托原有厂区，原有厂区设有办公楼1栋，2F砖混结构，建筑面积564m2 储运工程 原料区 原料来自现有项目产品，在现有项目成品入库环节通过密闭导料输送机直接输送至本项目原料区，原料区位于提纯罐北侧及东侧区域，均为半封闭结构，占地面积共1800m2 新建 成品区 位于厂区西侧，占地面积约2856m2，为半封闭结构，主要用于储存成品 新建 运输 原料和成品均采用汽车运输 新建 公用工程 给水 生活用水和生产用水均依托原有厂区供水井 依托 排水 采用雨污分流，雨水排入雨水管网；设中和池3座，浓密池1座，循环水池2座，将生产废水处理后回用于分级工序，不外排；食堂废水设油水分离器处理后与其他生活污水一起排入原有项目化粪池（20m3）收集后定期清掏，回用于农田施肥 新建生产废水处理措施，新建油水分离器，生活污水依托现有项目化粪池 供电 由市政供电设施供给 依托 供气 由市政天然气供给，天然气管网已铺设至项目所在地 市政天然气管网 环保工程 废水 设中和池3座，容积均为128m3，浓密池1座，容积为1008m3，循环水池2座，容积均为2618m3，生产废水排入中和池酸碱中和后经浓密池絮凝沉淀，之后排入循环水池回用于分级工序，不外排 新建 食堂废水设油水分离器处理后与其他生活污水依托原有项目化粪池（20m3）收集后定期清掏，回用于农田施肥 新增油水分离器，依托现有化粪池 废气 物料装卸粉尘经过半封闭料仓阻隔沉降后定期洒水抑尘；锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气统一收集后经15m高排气筒（DA001）排放 新建 食堂油烟依托现有项目油烟净化器处理达标后通过食堂专用烟道引至楼顶排放 依托 噪声 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施 新建 固废 生活垃圾收集后定期清运；一般固废收集后定期外售 新建 3、产品方案 本次技改利用现有项目产品进行进一步深加工，技改前后产品方案变化情况见下表。 表2-2 产品方案一览表 分类 产品名称 产量（t/a） 产品规格 技改前 石英砂 15万 26~150目，含水率为5%，含铁700~900ppm 5万 ＞150目，含水率为5%，含铁700~900ppm 光伏砂 20万 26~150目，含水率为5%，含铁200~400ppm 技改后 高纯石英砂 30万 含水率为7%、含铁100ppm（0.01%） 光伏砂 9.4万 26~150目，含水率为5%，含铁200~400ppm 微粉 7000 外售玻璃瓶、瓷砖生产厂家 4、主要原辅材料消耗 本次技改的产品为现有项目的产品延伸，原料利用现有项目的产品，根据工艺需要增加部分辅料，具体见下表。 表2-3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 用量（t/a） 存储 形式 备注 现有项目 技改项目 变化量 1 石英石矿石 52.36万 0 52.36万 固态 自备矿山及外购 2 石英砂 0 30.6万 30.6万 颗粒状 来源于现有项目产品（其中石英砂用量20万t/a，光伏砂用量10.6万t/a），含水率5%（现有项目石英砂产能共计40万t/a，可满足本项目需求，） 3 草酸 0 240 240 粉状 外购 4 中和剂 0 100 100 粉状 外购，以NaOH和Ca(OH) 2为主 5 絮凝剂（PAM） 0 20 20 粉状 外购 6 天然气 0 72万 m3/a 72万m3/a / 市政天然气管网 7 新鲜水 956 / / / 自备水井 8 电 150万kW·h 120万kW·h 270万kW·h / 市政供电设施 9 柴油 / 20 20 液态 储存于柴油罐中，埋于 地下 草酸：草酸是一种有机物，化学式为H₂C₂O₄，低毒，为无色单斜片状或棱柱体结晶或白色粉末。在高热干燥空气中能风化。不溶于苯、氯仿和石油醚，熔点101～102 ℃ （187 ℃，无水）。是生物体的一种代谢产物，二元弱酸，广泛分布于植物、动物和真菌体中，并在不同的生命体中发挥不同的功能。 中和剂：中和剂是酸与碱相互作用调节介质pH的物质，本项目以NaOH和Ca(OH) 2为主。 絮凝剂（PAM）：絮凝剂主要应用于给水和污水处理领域，主要是带有正（负）电性的基因和水中带有负（正）电性难于分离的一些粒子或颗粒相互靠近，降低其电势，使其处于不稳定状态，并利用其聚合性质使得这些颗粒集中，并通过物理或化学方法分离出来。 柴油：轻质石油产品，能量密度低，燃油消耗率低，广泛用于车辆、船舶的柴油发电机，本项目主要用于装载车辆。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 处理能力 备注 1 不锈钢料斗 2台 100t/h / 2 供料机 2台 100t/h / 3 双向抛料机 1台 100t/h / 4 导料输送机 4台 100t/h / 5 不锈钢提纯罐 12个 荷载500t φ6m×7.5m，9用3备 6 综合塔 精砂回收系统 精砂收集塔体 1座 100t/h 钢筋混凝土 7 水箱 1个 18m3 8 安全筛 2个 φ1.3m×2.6m 9 脱泥斗 1个 φ4.5m×5m 10 分级机 1个 φ3m×4.5m 11 细砂回收系统 细砂收集塔体 1座 钢筋混凝土 12 脱泥斗 1个 φ4.5m×5m 13 循环酸罐 4个 荷载50t φ3.2m×6m 14 酸液搅拌桶 2个 荷载20t φ3m×3m 15 中和剂搅拌桶 2个 荷载10t φ2.4m×2.5m 16 絮凝剂搅拌桶 2个 荷载5t φ2m×2m 17 燃气锅炉 1台 / 4t/h 18 热交换器 2个 / φ1m×3m 19 浓密池 1个 容积为1008m3 φ18m 20 浓密机 1台 100t/h / 21 中和池 3个 容积均为128m3 22 循环水池 2个 容积均为2618m3 23 压滤机 1台 100t/h / 24 砂泵 2台 200t/h 28KW 25 水泵 2台 200t/h / 26 酸泵 4台 2台200t/h 2台50t/h / 6、平面布置 本项目总占地20434m2，设有原料区、成品区、提纯区等，并配套建设中和池、浓密池以及循环水池，厂区平面布置情况见附图5。 7、工作制度及劳动定员 本次技改新增劳动定员14人，从现有项目调配6人，共计20人。采用三班制，每班8h，其中夜间仅进行提纯罐的浸泡处理，全年工作300d，均在厂区食宿。车间约3天生产1批次，年生产100批次。 8、物料平衡 根据建设单位提供的原辅材料用量，产品产量，同时结合本项目污染物产排情况，最终确定本项目的物料平衡如下。 注：经计算上料、产品装卸损耗量较小，故图中忽略 图2-1 项目物料平衡 单位：t/批次 9、水平衡 本项目用水主要是配酸用水、中和剂搅拌用水、分级机用水、锅炉用水以及生活用水。其中配酸用水循环使用不外排，分级机废水排入中和池，并加入中和剂及水进行酸碱中和，随后排入浓密池絮凝沉淀后上清液暂存于循环水池中回用于分级工序，不外排。水平衡如下。 图2-2 项目水平衡图 单位：t/批次 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 一、施工期工艺流程及产污环节 1、施工期工艺流程 本项目施工期主要为新建生产车间。施工期主要存在环境问题是在主体建设、设备安装等过程中产生的施工噪声、废水、扬尘、建筑垃圾等环境问题。从污染角度分析，本项目施工期工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 项目施工期工艺流程图 2、施工期污染源分析 （1）大气污染物 本项目施工期对大气环境的影响主要是主体建设和设备安装及交通运输过程中产生的扬尘、施工期机械和汽车运输时所排放的尾气以及钢构厂房焊接工序产生的焊接烟尘。 （2）水污染物 本项目施工期产生的废水主要来自施工机械维修和冲洗用水以及施工人员的生活污水。 （3）噪声污染源 施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动、出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声。 （4）固体废弃物 施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 二、运营期工艺流程及污染源分析 1、工艺流程及产污环节 本项目主要生产高纯石英砂，生产工艺主要包括配酸、投料、提纯罐浸泡、酸与砂分离、筛分、脱泥、分级等，其工艺流程及产污环节如下所示。 图2-4 本项目高纯石英砂产品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节简介： 配酸 向酸液搅拌桶中加入草酸和水，草酸浓度为2.4%，充分搅拌后由酸泵抽送至各个循环酸罐中备用。 上料 本项目原料来自现有项目产品，在成品入库环节通过密闭导料输送机直接输送至本项目原料库，基本无粉尘产生。上料时再使用导料输送机输送至供料机及双向抛料机处，上料过程中会产生粉尘。 提纯罐浸泡 采用酸泵将循环酸罐中的酸液输送至不锈钢提纯罐中，采用砂泵将供料机及双向抛料机中石英砂输送至不锈钢提纯罐中，进行浸泡，浸泡时间12h，提纯罐顶部设有耐酸篷布，可避免蒸气外溢。罐中砂与酸液质量比为3：1，主要是将石英砂中铁氧化物以及其他可溶性杂质除去，以此降低石英砂中铁的含量，提升石英砂品位。 酸液加热主要在循环酸罐中进行，热源采用4t/h的天然气锅炉，天然气在锅炉内燃烧，将锅炉内水加热成高温水（约80℃左右），再输送至酸泵处，经热交换达到加热酸液的目的。 随后酸液输送至不锈钢提纯罐中进行浸泡处理，提纯罐具有保温作用，持续加热7.5h，锅炉停止工作，提纯罐中保持70℃即可。故锅炉平均每天运行时间约7.5h，年运行300天。 此工序产生的污染物为：酸泵及砂泵产生的噪声，锅炉运行产生的SO2、NOx、颗粒物、噪声等。 酸液与砂的分离 酸液与砂在不锈钢提纯罐中滞留12h后，酸液通过酸泵抽送至循环酸罐（不锈钢提纯罐底部设有滤布，可防止石英砂被抽至循环酸罐中），石英砂通过砂泵抽送至综合塔中。此工序产生的污染物主要是酸泵及砂泵的噪声。 筛分、脱泥、分级 石英砂送至综合塔后，首先经过安全筛进行筛分，安全筛广泛应用于粉体及中小粒度物料的分级与分选，两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角，在激振力和物料自重力的合力作用下，物料在筛面上被抛起跳跃或向前做直线运动，从而达到对物料进行筛分的目的，筛分后进入脱泥斗，脱泥斗是一种简单的分级设备，外形为倒立的圆锥，物料沿切线方向给入中心圆筒，经缓冲后由底部流出，在此过程中，沉降速度大于液流上升分速度的粗颗粒将沉在槽内，并经底部沉砂排出，细颗粒随表层矿浆进到溢流槽内，以此可筛选出副产品微粉。随后符合要求的粗颗粒送入分级机，加入一定量新鲜水进行水砂分离，废水排入中和池进行后续处理，石英砂即为成品，含水率约7%，存于成品库。此工序产生的污染物主要是废水、杂质、微粉以及设备运行噪声。 废水处理 本项目废水主要来自分级工序，废水首先进入中和池，同时加入一定中和液进行酸碱中和，中和液配备方法为向中和剂搅拌桶中加入一定量中和剂（以氢氧化钙和氢氧化钠为主）和水，充分搅拌后采用水泵将中和液抽送至中和池中进行酸碱中和，中和原理为： HOOC-COOH+2NaOH=NaOOC-COONa+2H2O Ca(OH)2+H2C2O4＝CaC2O4+2H2O 中和后再将水抽送至浓密池中，加入适量絮凝剂（PAM）进行絮凝沉淀，沉淀后将上层清液抽送至循环水池中备用，回用于分级工序。此工序产生的污染物主要是浓密池沉渣及废包装材料。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 陕西合兴硅砂有限公司主要从事石英砂的生产和销售，从2012年至2016年先后建设了1条石英砂生产线和1条光伏砂生产线，环保手续履行情况见下表。 表2-5 环保手续履行情况一览表 项目名称 环评情况 主要建设内容 验收情况 排污许可情况 年产20万吨石英砂加工项目 2012年7月27日取得汉中市生态环境局（原汉中市环境保护局）出具的环评批复（汉环批字【2012】126号）（见附件6） 建设1条石英砂生产线，年产石英砂20万t/a 2016年10月18日取得汉中市生态环境局（原城固县环境保护局）出具的验收批复（城环验字【2016】25号）（见附件7） / 年产20万吨光伏砂生产线建设项目 2017年3月14日取得汉中市生态环境局城固分局（原城固县环境保护局）出具的环评批复（城环批字【2017】1号）（见附件8） 建设1条光伏砂生产线，年产光伏砂20万t/a 2019年4月16日取得汉中市生态环境局城固分局关于陕西合兴硅砂有限公司年产20万吨光伏砂生产线建设项目噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复（城环验字【2019】3号）（见附件9） 2019年5月10日取得了汉中市生态环境局城固分局颁发的排污许可证（证书编号：916107225556533126001V）（见附件10） 2、现有项目概况 现有项目共占地33730m2，建设内容为1条石英砂生产线和1条光伏砂生产线，产能均为20万t/a，各生产线均配套建设原料堆场、成品库、尾砂堆场等辅助设施，项目具体组成见下表。 表2-6 现有项目工程组成一览表 工程名称 工段名称 建设内容 主体工程 石英砂生产线 设石英砂生产线1条，主要购置石英砂生产相关设备，包括破碎机、袋式输送机、滚动筛、水泵等，并配套建设沉淀池、循环水池等，年产一级砂15万t/a，二级砂5万t/a，铁粉100t/a。 光伏砂生产线 设光伏砂生产线1条，主要购置光伏砂生产相关设备，包括带式输送机、转动筛、水力分级机、平板磁选机等，并配套建设浓密池、清水池等，年产光伏砂20万t/a。 辅助工程 生活区 设宿舍楼1栋，2F砖混结构，建筑面积583m2 食堂 1F砖混结构，建筑面积583m2，燃料为乙醇 办公区 设办公楼1栋，2F砖混结构，建筑面积564m2 储运工程 原料区 石英砂生产线 设矿石露天堆场一座，规模约3213m2 光伏砂生产线 设矿石露天堆场一座，规模约1400m2 成品区 石英砂生产线 设成品堆场一座，规模2916m2 光伏砂生产线 设成品仓一座，规模约1360m2，三面混凝土墙壁围挡，地面微斜有利于产品含水沥出收集 运输 原料和成品均采用汽车运输 公用工程 给水 生活用水和生产用水均由厂区自备水井供给 排水 石英砂生产线 设沉淀池1座，循环水池1座，将生产废水沉淀后循环使用，不外排； 光伏砂生产线 设浓缩池1座，循环水池1座，将生产废水浓缩沉淀后循环使用，不外排 生活污水 设化粪池1座，生活污水经化粪池收集后定期清掏，回用于农田 供电 由当地电网供给 环保工程 废水 石英砂生产线 设沉淀池1座，容积为640m3，循环水池1座，容积为3000m3，生产废水经沉淀池沉淀后排入循环水池，回用于生产中不外排 光伏砂生产线 设浓缩池1座，容积为3000m3，循环水池1座，容积为500m3，生产废水经浓缩池浓缩沉淀后排入循环水池，回用于生产中不外排 生活污水 设化粪池1座，容积为20m3，生活污水经化粪池收集后定期清掏，回用于农田 废气 原料、产品运输、装卸产生的粉尘：道路及时硬化，及时清扫；在易起尘路段定期洒水；原料成品堆场严格落实“三防” 油烟废气经油烟净化器处理达标后通过食堂专用烟道引至楼顶排放 噪声 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。 固废 生活垃圾收集后定期清运；铁屑末定期外售至铁精粉厂选铁、尾砂脱水后暂存于尾砂堆场定期外售砖厂 3、现有项目污染排放情况 （1）废气 原有项目各生产线产生的废气主要是原料、产品运输、装卸工序产生的粉尘以及原料、产品堆场扬尘。其中石英砂生产线粉尘产生量为1t/a，排放量为0.2t/a，光伏砂生产线粉尘产生量为1t/a，排放量为0.2t/a。根据建设单位例行监测报告（2021年1月）（见附件11），厂界无组织颗粒物监测结果见下表。 表2-7 厂界无组织粉尘监测结果一览表 单位：mg/L 监测点位 上风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4# 粉尘浓度 0.107~0.117 0.447~0.475 0.488~0.497 0.456~0.485 标准 1.0 由上表可知，项目厂界无组织粉尘浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 （2）废水 石英砂生产线废水产生量约517.6m3/d，设沉淀池1座，容积为640m3，循环水池1座，容积为3000m3，将生产废水经沉淀池沉淀后排入循环水池，回用于生产中不外排。光伏砂生产线废水产生量约1398m3/d，设浓缩池1座，容积为3000m3，循环水池1座，容积为500m3，将生产废水经浓缩池浓缩沉淀后排入循环水池，回用于生产中不外排。 （3）噪声 现有项目运营期噪声源主要来自厂内设备运行噪声，根据陕西正环检测技术有限公司编制的《年产30万吨高纯石英砂制品生产线技改项目现状监测报告》（正环检字【2021】第1249号），现有厂区正常运营期间的噪声监测结果如下所述。 表2-8 现有项目厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位 2021年8月10日 2021年8月11日 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 56 46 56 46 60 50 南厂界 55 43 55 44 西厂界 56 45 55 46 北厂界 57 47 57 47 由上表可知，现有项目厂界昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物 根据现有项目各生产线的生产状况，石英砂生产线铁粉（副产品）产生量约100t/a，尾砂（即沉淀池沉渣）产生量约为36000t/a，报废石碾产生量约为700t/a，生活垃圾产生量约2.58t/a，餐厨垃圾产生量约1.8t/a。光伏砂生产线铁粉（副产品）产生量约1500t/a，尾砂（即浓密池沉渣）产生量约为29000 t/a，报废石碾产生量约为707t/a，生活垃圾产生量约5.16t/a，餐厨垃圾产生量约3.6t/a。 各类固废中铁粉作为副产品外售，尾砂作为人工建筑板材加工原料出售，废石碾作为建筑块石出售，生活垃圾设垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运，餐厨垃圾设废油脂收集桶收集后，委托相关有资质单位运输、处置。 4、现有项目污染排放情况 通过对现有项目的调查分析，现有项目主要环境问题及拟采取的“以新带老”措施见表2-9。 表2-9 现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施一览表 项目 主要环境问题 以新带老措施 油烟废气 未安装油烟净化器 安装符合标准的油烟净化器 废水 未安装油水分离器 安装符合标准的油水分离器 固废 未签订废油脂回收协议 与有资质单位签订废油脂回收协议，将食堂废油脂妥善处理 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、常规污染物环境质量现状 本项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环保快报》（陕西省生态环境厅办公室，2020.1.23），汉中市城固县2020年空气优良天数330天，本次评价引用2020年城固县政府环境空气质量自动监测站监测数据进行统计，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定，即年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度，给出统计结果列入表3-1。 表3-1 2020年城固县区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率 /(%) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 48 70 68.43 达标 95%保证率日平均质量浓度 96 150 64.00 达标 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 94.00 达标 95%保证率日平均质量浓度 81 75 108.00 达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.17 达标 98%保证率日平均质量浓度 16 150 10.67 达标 NO2 年平均质量浓度 20 40 50.00 达标 98%保证率日平均质量浓度 43 80 53.75 达标 CO 保证率日平均第95百分位数 1600 4000 40.00 达标 O3 90%保证率8小时平均质量浓度 114 160 71.25 达标 由上表可知，根据2020年环境空气质量监测数据，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定，城固县PM2.5第95百分位数日平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、特征污染物环境质量现状 本项目其他污染物为TSP、NOx。本次评价委托陕西正环检测技术有限公司对项目区域特征污染物进行了监测（监测期间现有项目正常运行），本次设1个监测点位，监测点位于项目主导风向下风向约100m处。具体监测布点信息见表3-2，监测点位图见附图6。 表3-2 项目其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 厂界下风向 701638.78 3677536.52 TSP、NOx 2021年8月3日~8月5日 SW 100 统计的监测结果分析如下： 表3-3 环境空气补充监测评价结果统计表 监测点位 监测点坐标/m 污染物 平均 时间 评价 标准/(µg/m3) 监测浓度范围/(µg/m3) 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 厂界下风向 701638.78 3677536.52 TSP 24h平均 300 187~205 68 0 达标 NOx 24h平均 100 32~35 35 0 达标 从上表分析结果可以看出，监测期间项目所在地特征污染物中TSP与NOx 24h均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水环境质量现状 根据现场勘查，与项目最近监测断面为文川河沙河营大桥断面（市控断面），该断面位于本项目下游12000m处，功能区划类别为II类水体。根据2021年3月及1~3月全市环境质量通报可知，沙河营断面水质达到II类水要求，因此区域水环境质量良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准。 三、声环境质量现状 本次评价委托陕西正环检测技术有限公司于2021年8月4日~2021年8月5日对项目北侧1#田家坎居民点、东侧2#田家坎居民点声环境进行现状监测（监测期间现有项目正常运行），监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测结果表 单位dB（A） 监测点位 2021.8.4 2021.8.5 昼间 夜间 昼间 夜间 北侧1#田家坎居民点 57 46 57 47 东侧2#田家坎居民点 54 43 54 44 声环境质量2类区标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 由监测结果可知，项目北侧及东侧田家坎居民点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查；建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目新增用地范围无生态环境保护目标，且不存在存在土壤、地下水环境污染途径，故未进行生态环境调查及土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场踏勘，本项目外环境关系如下所述，四邻关系见附图7。 东侧为企业现有项目，南侧为建设单位工业用地区域，西侧和北侧均为农田，北侧80m处为田家坎居民点，东侧130m处为田家坎居民点。 根据项目四邻关系，项目厂界50m范围内无噪声敏感点，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，存在以下保护目标，具体见下表及附图6。 表3-5 环境空气保护目标 序号 名称 坐标（m） 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 田家坎 701971 3678074 100户，350人 大气 环境 二类 N 80 2 田家坎 702027 3677881 100户，175人 E 130 3 余家坎 702011 3678373 50户，175人 NE 420 4 文苏村 702087 3677414 58户，203人 SE 180 5 苏村 702202 3677403 30户，105人 SE 260 6 肖村 701980 3677174 50户，175人 S 260 7 闵村 701715 3677329 46户，161人 S 170 8 方村 701527 3677160 50户，175人 SW 360 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中排放限值，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中“小型”规模的相关标准。 2、废水 按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水域标准管理规定，不得设立排污口，废水禁止向外排放。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类区标准。 4、固废 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的规定，一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定和要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、大气环境保护措施 本项目施工机械和车辆数量较少，排放尾气量不大，故不会对当地环境空气质量产生显著影响。同时由于项目焊接工程量较少，焊接烟尘产生量较少，对周围大气环境的影响较小。因此本项目施工期的大气污染主要来自于主体建设和设备安装及交通运输过程中产生的扬尘。受施工设备与施工方式等因素的制约，产生的扬尘具有较大的随机性和波动性，同时产生的扬尘点多、面广、分散，源高一般在15m以下，所以，很难确定扬尘产生的浓度和产生量，并且扬尘基本上是无组织排放的。 环评要求建设单位依照《中华人民共和国大气污染防治法》、《汉中市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》（陕建发【2013】293号））、《汉中市大气污染防治条例》等相关要求的有关规定采取防尘措施，以降低施工扬尘对周围敏感点的影响。建议采取如下防治措施： ①严格按照有关扬尘污染控制规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ②要采取洒水、覆盖等防尘措施。风速≥5.5m/s时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响。 ③施工期物料运输的临时道路、施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化，其余场地必须绿化或固化。运输建筑材料车不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘，斜运时应采取有效措施以减少扬尘；运输经过村庄时，减少行驶速度，减少运输扬尘的产生。 ④为了减少影响，要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 ⑤及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要安排专人适时清洁洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 ⑥施工场地使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。 ⑦加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值。 ⑧采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。 ⑨严禁从正在建设的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物。 ⑩对地基开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并采取防扬尘、防水土流失等措施，场地周围设置截排水沟。 二、水环境保护措施 本项目施工期产生的废水主要来自施工机械维修和冲洗用水以及施工人员的生活污水。 施工机械维修和冲洗用水产生量较少，主要污染物为石油类和SS，经简易沉淀处理后回用于施工机械冲洗或场地洒水降尘。 施工人员均为周边村民，不设施工营地，日常生活需排放一定量的生活污水。本项目施工期的生活污水依托现有项目已建化粪池收集后用于附近农田施肥。 三、声环境保护措施 （1）施工设备优选低噪声设备，合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；同时，严格按照汉中市的有关规定，夜间（22：00-6：00）禁止施工。 （2）高噪声设备夜间停止施工，同时优化施工设备布局，高噪声设备远离周边住户布置，同时对高噪声设备采取合理的隔声减震措施。 （3）选用符合标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量，限制车速，进入居民区时应限速行驶。 （4）避免强噪声机械持续作业，非工艺要求时必须严禁夜间施工。如工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地主管部门同意。 （5）材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 （6）加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。 四、固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 建设单位将建筑垃圾集中堆放，外运采用篷布覆盖，定时清运到建筑垃圾填埋场处理。 项目施工人员为附近农民，现场不设食宿，因此生活垃圾产生量较少，在施工人员休息地设置垃圾桶，指派专人定期将垃圾清运。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影 响和保 护措施 | 一、废气 本项目运营期产生的大气污染物主要为物料装卸粉尘、锅炉废气以及食堂油烟。 1、废气污染源产生及排放情况 本项目废气产排信息见表4-1，废气排放口信息见表4-2。 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污环节 污染物种类 排放 形式 产生量 排放口编号 主要防治措施 排放浓度（mg/m3） 污染物排放标准 排放量 标准名称 浓度 限值 物料装卸 粉尘 无组织 6.06t/a W1厂界 半封闭料仓、定期洒水 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界浓度限值 1.0mg/m3 0.91t/a 锅炉废气 SO2 有组织 0.0288t/a DA001 低氮燃烧技术 4.37 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 20mg/m3 0.0288t/a NOx 1.14t/a 31.78 50mg/m3 1.14t/a 颗粒物 0.0576t/a 8.75 10mg/m3 0.0576t/a 食堂 油烟 有组织 3.567kg/a DA002油烟废气专用烟道 油烟净化器 0.53 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 2.0mg/m3 1.43kg/a 表4-2 废气排放口信息一览表 编号及名称 类型 地理坐标 高度 内径 排气温度 DA001锅炉废气 一般排放口 701794 3677776 15m 0.2m 333k DA002油烟废气专用烟道 一般排放口 702024 3677757 8m 0.1m 293K |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和保护措施 | 2、源强核算过程 （1）物料装卸粉尘及上料粉尘 本项目粉尘主要是原料和产品装卸粉尘、堆料扬尘以及上料粉尘。根据建设方案，本项目原料来自现有项目产品，在成品入库环节通过密闭导料输送机直接输送至本项目原料库，入库环节原料含水率较高，基本无粉尘产生。 产品装卸以及堆料均在料仓内，料仓为半封闭结构。物料储存过程中基本无粉尘产生，产生粉尘的过程主要是装卸过程中受扰动产生的扬尘，其排放属间歇式无组织排放。故粉尘主要来源于产品装卸粉尘及上料粉尘。 源强核算：项目高纯石英砂产品产能为30万t/a，含水率约7%。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，粉尘产生量为0.01kg/t，本项目产品装车量约30万t/a，上料量约30.6万t/a，则粉尘产生量约6.06t/a。根据建设单位估算，每天装卸料约8h，则粉尘的产生速率为2.525kg/h。 治理措施及可行性分析：本项目原料、产品装卸以及堆料均在料仓内，料仓为半封闭结构，一部分粉尘会在料仓内沉降，环评要求建设方在原料产品装卸区定期洒水，以去除料仓未沉降粉尘。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），排污单位的原料堆场应尽量密闭，不能密闭的应配备防风抑尘网、喷淋、洒水等抑尘措施，本项目上述粉尘污染防治使用“半封闭料仓+定期洒水”技术为可行技术。 达标分析：按照上述措施，约有50%的粉尘会在料仓内沉降，定期洒水的除尘效率可达到70%以上。则粉尘经上述措施处理后排放量为0.91t/a，排放速率为0.38kg/h。根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型对正常工况下颗粒物的环境影响进行估算，预测源强见表4-3，估算模型参数见表4-4，预测结果见表4-5。 表4-3 面源调查参数清单 名称 面源起点坐标 海拔高度/m 长度/m 宽度/m 与正北夹角/° 有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y TSP W1厂界 701640 3677611 524 192 106 0 9.0 2400 正常 0.38 表4-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 37.1°C 最低环境温度 -13.9°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率（m） / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 表4-5 预测和计算结果一览表 污染源名称 评价 因子 评价标准（μg/m3） Cmax（μg/m3） 下风向最大浓度出现距离（m） W1厂界 颗粒物 300 86.37 35 根据表4-5，颗粒物最大落地浓度出现W1厂界下风向23m处，最大落地浓度为86.37μg/m3，颗粒物的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界浓度限值1.0mg/m3的要求。 （2）油烟废气 源强核算：本项目新增劳动定员14人，员工用餐依托原有项目食堂。原有项目食堂所用燃料为乙醇。每人耗食用油量约为30g，烹饪过程中食用油挥发率按2.83%计，食堂灶头作业时间按6h计算，则项目油烟产生量为11.89g/d，3.567kg/a。 治理措施及可行性分析：本项目已在食堂灶头设置1台油烟净化器予以处理食堂油烟废气，风机量为1500m3/h，处理效率不低于60%。油烟净化器为《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中推荐的油烟废气污染防治技术，为可行技术。 达标分析：经净化处理后，新增食堂油烟废气排放量为1.43kg/a，排放浓度为0.53mg/m3。目前厂区食堂用餐人数约50人，预计食堂油烟排放浓度为1.3mg/m3，故本次技改后食堂油烟排放浓度共计1.83mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中“2mg/m3”的排放限值要求。经过净化后的油烟废气最终通过食堂专用烟道引至楼顶排放。 （3）锅炉废气 本项目采用锅炉燃烧天然气产生的热量对提纯罐进行加热，天然气的用量约为2400m3/d，锅炉平均每天运行7.5h，年运行300d，共计2250h。产生的污染物主要为烟尘、SO2、NOx等。 源强核算： ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），烟气排放量Q计算公式如下： Q=Vgy×R；Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/m3； R——核算时段内锅炉燃料耗量，m3，消耗量72万m3/a； Qnet——气体燃料低位发热量，本项目取33.02MJ/m3。 根据计算，锅炉烟气排放量为7022664m3/a，小时烟气最大排放量为2926m3/h。 ②SO2排放量核算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），有组织废气应优先采用物料衡算法计算源强，燃气锅炉SO2排放量参照下式： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3，消耗量72万m3/a； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3，本项目依据《中华人民共和国国家标准 天然气》（GB17820-2018）取20mg/m3； ηs——脱硫效率，%，本项目取0； K——燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，根据附录B，取值为1。 根据计算，锅炉SO2排放量为0.0288t/a，小时最大排放量为0.012kg/h。 ③NOx排放量核算 燃气锅炉氮氧化物排放量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中数据进行核算，NOx产污系数为15.87kg/万m3-原料（低氮燃烧-国内一般），本项目天然气用量为72万m3/a，根据计算，锅炉NOx排放量为1.14t/a，小时最大排放量为0.51kg/h。 ④颗粒物排放量核算 燃气锅炉颗粒物排放量参照下式： 式中：E——核算时段内颗粒物排放量，t/a； R——核算时段内燃料耗量，取72万m3/a； βj——产污系数，kg/万m3，根据《环境保护实用数据手册》，取0.8kg/万m3， η——污染物的脱除效率，%，取0。 经计算，锅炉颗粒物排放量为0.0576t/a，小时最大排放量为0.024kg/h。 达标分析：本项目锅炉采用低氮燃烧技术，低氮燃烧技术又称燃料分级或炉内还原技术，它是降低NOx排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将80%-85%的燃料送入主燃区在空气过量系数α>1的条件下燃烧，其余15%-20%的燃料作为还原剂在主燃区的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α<1，再燃区不仅使已生成的NOx得到还原，同时抑制了新的NOx生成，可进一步降低NOx的排放浓度。再燃区上方布置燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术。采用低氮燃烧后排气筒出口处SO2、NOx和颗粒物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 3、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）与《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目建成后全厂环境监测计划见下表4-6。 表4-6 项目废气监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 锅炉排气筒出口 SO2、NOx和颗粒物 SO2和颗粒物每年监测1次，NOx每月监测1次 2 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 颗粒物 每年监测1次 4、环境影响分析 根据表4-5预测结果，本项目TSP最大落地浓度值为86.37µg/m3，现状值较小，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目建成后预计距离本项目最近的大气环境保护目标为N80m处的田家坎住户，项目运营期各项废气采取的污染防治措施均为可行性技术，废气均能实现达标排放，在采取以上措施后，项目运营期废气对外环境影响不大。 二、废水 本项目废水产排信息见表4-7。 表4-7 项目废水产排情况一览表 废水类别 污染物种类 排放 去向 产生量 排放口编号 污染治理措施 污染物排放标准 排放量 标准名称 浓度限值（mg/L） 生活污水、食堂废水 COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 定期清掏不外排 396t/a / 油水分离器、化粪池 / / / 生产废水 COD、SS 循环使用不外排 272100t/a / 中和池、浓密池、循环水池 / / / 锅炉排污水 SS 用于厂区洒水抑尘 63t/a / / / / / （1）生活污水 产生情况：本项目新增劳动定员14人，厂区提供食宿，食宿均依托原有项目食堂和宿舍楼。生活用水全部为新鲜水，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水量按“城镇居民生活（小城市），陕南地区”110L/人·d计（其中食堂用水按18L/（人·次）计），则新增生活用水量为1.54m3/d（462m3/a）。污水产生量按用水量的80%计算，则新增生活污水产生量为1.232m3/d（369.6m3/a），其中食堂废水产生量为0.6m3/d（180m3/a）。污水主要污染物产生浓度为COD 350mg/L、BOD5 180mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、动植物油60mg/L。 治理措施：食堂废水设油水分离器处理后其他生活污水一起依托现有项目化粪池（20m3）收集后定期清掏，不外排。 依托可行性分析：油水分离器是利用自然上浮法进行油水分离的装置，利用油与水的比重差异，分离去除污水中颗粒较大的悬浮油，广泛应用于餐厅、食堂的废水处理中。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。本项目产生的生活污水全部进入化粪池，发酵腐熟后可直接使用。根据调查，项目区域周边除少量村庄外，主要分布为农田，足以接受本项目产生的生活污水，在使用农家肥施肥时应保证足够的停留时间使有机物充分分解，并稀释至一定浓度，以避免因浓度过高而使作物脱水萎蔫或死亡。 据调查，现有项目设1座20m3的化粪池，目前化粪池实际处理废水量约6m3/d，本次技改新增生活污水1.232m3/d，占化粪池剩余处理能力的9%，因此本项目新增生活污水可以依托现有项目化粪池处理。 （2）锅炉废水 本项目锅炉废水为锅炉定期排污产生的废水，根据前文水平衡，锅炉废水产生量为0.63m3/批次，项目年生产100批次，故废水年产生量为63m3/a。锅炉废水属于清净下水，主要污染物为SS，废水浓度低且成分简单，可用于厂区洒水抑尘。 （3）生产废水 产生情况：本项目废水包括分级工序产生的废水，根据前文水平衡，分级工序废水产生量为2721m3/批次，项目年生产100批次，故分级工序废水年产生量为272100m3/a。 治理措施：排入中和池（定期添加中和剂）酸碱中和后经浓密池（定期添加絮凝剂）絮凝沉淀，之后排入循环水池回用于分级工序，不外排。 可行性分析：中和池定期添加中和剂，以NaOH和Ca(OH) 2为主，可与酸液相互作用，调节废水pH。浓密池是基于重力沉降作用的固液分离设施，利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用去除水中的悬浮物，加入絮凝剂后，SS沉淀较快，可加速泥水分离，加速废水中悬浮物的沉降，可满足生产过程中生产用水的需求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），排污单位厂内综合污水可采用物化法处置，废水排放去向为回用、排入公共污水处理设施、入江河等。本项目废水排入中和池进行酸碱中和，属于化学法，之后排入浓密池絮凝沉淀后回用，属于物理法，排放去向为回用。因此属于规范中的可行技术。 三、噪声 1、噪声源强及治理措施 本项目运营期噪声主要来自供料机、导料输送机、综合塔、浓密机、压滤机、锅炉等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强一般在80～90dB(A)之间，项目主要噪声源强见下表。 表4-8 运营期主要噪声源强情况一览表 单位：dB（A） 设备名称 单台噪声级 数量 采取的降噪措施 采取措施后噪声级 所在位置 供料机 80 2 减振、隔声 65 生产加工区 双向抛料机 80 1 65 综合塔 85 1 70 浓密机 85 1 70 压滤机 85 1 70 砂泵 90 2 75 水泵 90 2 75 酸泵 90 4 75 锅炉 80 1 65 2、厂界达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测条件假设 A、考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡； B、在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计 ②预测模式 本项目无室外声源，预测模式如下所述： a.计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 S—车间面积； a —吸声系数。 b.计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； c.计算靠近室外维护结构处的声压级 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)，本次评价取35dB(A)； d.合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下： 式中：LPr—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 3、预测结果及评价 本项目仅昼间运行，本次评价采用NoiseSystem系统对本项目噪声影响进行预测分析，厂界按照全厂区边界考虑，项目影响预测结果如下： 表4-9 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 现有厂区北侧田家坎居民点 现有厂区东北侧田家坎居民点 背景值 56 55 56 57 57 54 贡献值 13 56 57 56 32 26 预测值 56 58 59 59 57 54 标准值 60 噪声等值线图见下图。 图4-1 噪声等值线图 由预测结果可知，项目在采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中表1规定的2类区标准，可以达标排放；现有厂区北侧及东北侧田家坎居民点噪声贡献值约为30dB(A)左右，远低于环境背景值，不会对其造成叠加影响。但是环评建议需采取以下措施进一步减缓噪声影响。 ①所有生产设备置于远离敏感点的区域，并设基础减振，加强管理保证设备正常运行。避免因设备不正确使用或者设备不正常运行产生较大的噪声。建议环保设施配套的风机置于厂房内，并选用低噪声风机，设减振设施，安装隔音材料。 ②合理安排生产时间，夜间除提纯罐浸泡外其余工序不生产。 在采取以上措施后，项目设备运行对外界影响较小。 4、监测计划表 本项目运营后监测计划如下表，技改后边界按照全厂区边界考虑，噪声自行监测纳入原厂区监测计划，结合厂界变化调整监测点位。 表4-10 噪声监测计划 监测项目 监测因子 监测位置 监测频率 噪声 等效A声级 厂界四周1m处 每季度监测1次 四、固体废物 1、固废产排情况 （1）杂质 根据物料平衡，本项目安全筛筛选工序会有杂质产生，主要是石英砂中携带的杂质，每批次产生量约为38t，全年共100批次，故年产生量约3800t/a，属于一般固体废物，集中收集后外售，可作为建材厂原料。 （2）微粉 根据物料平衡，本项目脱泥工序会有微粉即副产品产生，每批次产生量约为70t，全年共100批次，故年产生量约7000t/a，属于低端产品，集中收集后外售玻璃瓶、瓷砖生产厂家，可作为其生产原料。 （3）浓密池沉渣 根据物料平衡，本项目分级工序产生的废水排入浓密池絮凝沉淀后会有沉渣产生，每批次产生量约为31.86t，全年共100批次，故年产生量约3186t/a，主要是石英砂中铁氧化物以及其他可溶性杂质，属于低端产品，集中收集后外售，可作为建材厂原料。 （4）废包装材料 本项目产生的废包装材料主要为草酸、中和剂以及絮凝剂的废包装袋，废包装袋与《国家危险废物名录》（2021年）进行比对，其不属于危险废物行列，属于一般固废。根据建设单位提供资料，各原料均为袋装、每袋25kg、每个包装袋约100g，其中草酸用量为240t/a，中和剂用量为100t/a，絮凝剂用量为20t/a，故废包装袋共计1.44t/a，集中收集后外售废品回收站。 （5）生活垃圾、餐厨垃圾 本项目新增定员14人，生活垃圾新增量按每人每天0.38kg计算，则新增生活垃圾产生量为5.32kg/d（1.596t/a），依托厂区已设置的垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运。餐厨垃圾新增量按0.2kg/人∙d计，则新增餐厨垃圾产生量为2.8kg/d，0.84t/a，依托厂区已设置的废油脂收集桶收集后，委托相关有资质单位运输、处置。 （6）危险废物 本项目装载车需定期维修保养、维修不在厂区进行，故无润滑油及含油抹布等危险废物产生。 综上所述，本项目固体废物产生及处置去向如下表。 表4-11 项目固体废物管理一览表 序号 名称 产生环节 属性 产生量（t/a） 贮存方式 去向 1 杂质 安全筛 一般 固废 3800 尾渣堆场 外售建材厂 2 微粉 脱泥斗 7000 外售玻璃瓶、瓷砖生产厂家 3 浓密池沉渣 废水处理 3186 外售建材厂 4 废包装材料 原料 1.44 外售废品回收站 5 生活垃圾 员工办公生活 1.596 垃圾桶 由环卫部门定期清运 6 餐厨垃圾 员工生活 0.84 废油脂收集桶 委托相关有资质单位运输、处置 2、环境管理要求 项目一般工业固体废物主要是杂质、微粉、浓密池沉渣以及原辅料废包装材料，分类收集后外售。按照收集、贮存、处置分环节管理的原则，提出管理要求如下： 表4-12 项目固体废物管理一览表 管理环节 管理要求 收集 专人负责转运至临时贮存场，记录产生量和收集量 贮存 贮存场落实“三防”措施 处置 做好出厂处置记录 另外，厂内职工人员产生的生活垃圾设置垃圾桶集中收集后，委托环卫部门清运。对于生活垃圾中的餐厨垃圾，环评要求建设单位需严格按照《汉中市餐厨废弃物管理暂行办法》的相关要求执行，采取以下措施： ①食堂内设置符合标准的油水分离器，处理后的餐厨废弃物委托相关单位运输、处置。 ②餐厨废弃物单独收集、分类存放，禁止与其他生活垃圾相混合，禁止玻璃、废纸、塑料及其他生活垃圾混入。餐厨废弃物应投入专用存放容器内，并保持收集容器完好、密闭及周边环境的干净整洁，不得裸露存放。 ③餐厨废弃物产生后在规定的收集时间内交运，做到日产日清。 五、地下水及土壤 本项目对地下水的影响主要为：含酸废水通过厂区中和池、浓密池直接渗入地下土壤影响地下水；废水进入地表水，通过地表水入渗补给地下水，下游文川河沿线地下水间接被影响。项目在运行过程中，包括含酸废水在储存输送、处理等过程中可能发生泄露的风险，如不采取合理的防渗措施，废水有可能渗漏进入地下水及土壤，从而影响地下水及土壤环境。根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将采取以下控制措施： （1）加强生产管理，对管道定期检查，减少漏水现象的发生。 （2）中和池、浓密池做重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中要求，循环水池采取防渗混凝土措施。 因此，在采取上述措施后，废水不会泄露进入包气带，从源头切断了废水污染地下水的途径，不会对地下水环境造成影响。 六、环境风险 本项目风险物质主要为柴油，储存于厂区西北侧柴油储存罐中，埋于地下，柴油储存罐的最大存储量为20t，Q=20÷2500=0.008。 柴油遇明火或高热可燃，会产生大气次生污染物以及消防废水。 由于环境风险事故会对局部环境造成严重危害，因此必须采取必要的预防措施，避免事故发生或最大程度地降低事故造成的危害。对于人为因素引起的事故，可以通过提高作业人员技术素质、加强责任心教育以及采取技术手段和管理手段加以避免；而对于自然因素导致的事故，主要靠采取各种措施，配备必要设备来预防。本评价提出以下风险防范措施及应急措施： （1）柴油罐底部做防渗，并规范埋于地下。 （2）柴油罐发生火灾事故时，采用干式灭火，避免产生消防废水。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 半封闭料仓+定期洒水 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值要求 |
|  | DA001 | SO2、NOx、颗粒物 | 低氮燃烧技术+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | DA002 | 油烟废气 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的相关要求 |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 中和池（128m3×2个） 浓密池（1008m3） 循环水池（2618m3×2个） | 循环使用，不外排 |
|  | 办公区 | 生活污水 | 食堂废水经油水分离器 处理后与其他生活污水一起依托原有项目化粪池（20m3） 收集后定期清掏，不外排 | 综合利用 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准排放限值 |
| 固体废物 | 筛选 | 杂质 | 集中收集后暂存于尾渣堆场，定期外售 | 《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定和要求 |
|  | 脱泥 | 微粉 |  |  |
|  | 废水处理 | 沉渣 |  |  |
|  | 生产活动 | 废包装材料 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾（包括餐饮垃圾） | 依托厂区已设置的垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运，其中餐厨垃圾委托专业单位处置 | 无害化 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 中和池、浓密池做重点防渗，循环水池采取防渗混凝土措施 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险防范措施 | ①柴油罐底部做防渗，并规范埋于地下 ②柴油罐发生火灾事故时，采用干式灭火，避免产生消防废水 |
| 其他环境管理要求 | 竣工后及时办理排污许可证相关手续，履行验收相关手续，并定期进行例行监测 |

# 六、结论

建设方通过采取环评提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常运行，可以实现废气、噪声达标排放，废水综合利用，固废得到资源化或无害化处置，对环境影响可以接受，因此，本项目的建设从环境保护角度可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.4t/a |  | 0 | 0.97t/a | 0 | 1.37t/a | 0.97t/a |
|  | SO2 | 0 |  | 0 | 0.0288t/a | 0 | 0.0288t/a | 0.0288t/a |
|  | NOx | 0 |  | 0 | 1.14t/a | 0 | 1.14t/a | 1.14t/a |
|  | 油烟废气 | 7.4kg/a |  | 0 | 3.567kg/a | 0 | 10.967kg/a | 3.567kg/a |
| 一般工业 固体废物 | 筛选杂质 | 0 |  | 0 | 3800t/a | 0 | 3800t/a | 3800t/a |
|  | 微粉 | 1600t/a |  | 0 | 7000t/a | 0 | 7600t/a | 7000t/a |
|  | 浓密池沉渣 | 65000t/a |  | 0 | 3186t/a | 0 | 68186t/a | 3186t/a |
|  | 废包装材料 | 0 |  | 0 | 1.44t/a | 0 | 3.36t/a | 1.44t/a |
|  | 废石碾 | 707t/a |  | 0 | 0 | 0 | 707t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 7.74t/a |  | 0 | 1.596t/a | 0 | 9.336t/a | 1.596t/a |
|  | 餐厨垃圾 | 5.4t/a |  | 0 | 0.84t/a | 0 | 6.24t/a | 0.84t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

、废水